《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 高档黑芝麻糊北方生产基地一期建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 安阳市南方黑芝麻食品有限公司 |
| 法人代表 | 胡泊 | 联系人 | 黄子彪 |
| 通讯地址 | 汤阴县产业集聚区光明路以东、中华路以西、工兴大道以南、振兴大道以北 |
| 联系电话 | 18277191867 | 传真 | / | 邮政编码 | 455000 |
| 建设地点 | 安阳市汤阴县产业集聚区光明路以东、中华路以西、工兴大道以南、振兴大道以北 |
| 立项审批 部门 | 汤阴县产业集聚区管理委员会 | 项目代码 | 2018-410523-14-03-054560 |
| 建设性质 | 新建■改扩建□ 技改□ | 行业类别及代码 | C13农副食品加工业 |
| 占地面积 (m2) | 171275 | 绿化面积 (m2) | / |
| 总投资 (万元) | 40000 | 其中环保投资(万元) | 186.5 | 环保投资占总投资比例 | 0.47% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2017年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 根据发展需要，安阳市南方黑芝麻食品有限公司拟于安阳市汤阴县产业集聚区光明路以东、中华路以西、工兴大道以南、振兴大道以北，投资40000万元，建设安阳市南方黑芝麻食品有限公司高档黑芝麻糊北方生产基地一期建设项目，一期建设项目拟建构筑物占地面积60254.62m2，建成后年产糊粉类食品约50000吨。根据一期建设项目备案及企业投资计划，一期建设项目中的饮料车间、饮料备用仓库等，仅进行厂房建设，拟用于二期建设项目中的饮料生产线建设，本次评价范围为一期建设项目，产品为糊类产品，无液体饮料产品。 根据安阳市南方黑芝麻食品有限公司土地证（附件3），公司用地总面积（安阳市汤阴县产业集聚区光明路以东、中华路以西、工兴大道以南、振兴大道以北部分地块）约367亩，244638 m2。上述四条道路围合区域总计约547亩，其中包含一期、二期项目用地367亩及东侧安阳市南方黑芝麻糊食品有限公司商住用地180亩。本次评价范围为一期建设项目，一期建设项目拟建设构筑物占地面积为60254.62m2。二期建设项目拟建构筑物占地面积63915. 1 m2，其余为停车场、篮球场厂区道路等占地。 2015年安阳市南方黑芝麻食品有限公司计划在此地块（安阳市汤阴县产业集聚区光明路以东、中华路以西、工兴大道以南、振兴大道以北，约244638 m2）上建设“安阳市南方黑芝麻食品有限公司生产基地建设项目”。 2015年 7月，安阳市南方黑芝麻食品有限公司委托河南鑫垚环境技术有限公司编制《安阳市南方黑芝麻食品有限公司生产基地建设项目环境影响报告表》。2015年9月，该项目环境影响报告表通过汤阴县环保局审批，审批文号：汤环管字（2015）69号。 后期安阳市南方黑芝麻食品有限公司经市场调研，决定将原产品方案进行调整，“安阳市南方黑芝麻食品有限公司生产基地建设项目”不再进行建设（目前项目占地仍为空地，项目情况说明见附件4），现拟在此地块上投资建设“安阳市南方黑芝麻食品有限公司高档黑芝麻糊北方生产基地一期建设项目”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改）有关规定，项目属于“二、农副食品加工业：2粮食及饲料加工”中“其他”，应当编制环境影响报告表。建设单位委托河南汇能阜力科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后（附件1），认真研究了该项目的有关资料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关资料，编制了环境影响评价报告表。项目占地现为空地，目前尚未动工建设。 2、政策符合性分析 项目行业类别为[C13]农副食品加工，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，应为允许类，汤阴县产业集聚区管理委员会同意该项目的备案，项目代码：2018-410523-14-03-054560（见附件2）。项目建设符合国家产业政策。 3、项目建设内容 本项目拟选厂址位于汤阴县产业集聚区光明路以东、中华路以西、工兴大道以南、振兴大道以北，项目具体位置见附图1。安阳市南方黑芝麻糊食品有限公司一期、二期建设项目总占地面积为244638m2，一期建设项目拟建设构筑物占地面积60254.62 m2，二期建设项目拟建构筑物占地面积63915. 1 m2，其余为停车场、篮球场、厂区道路等用地，本次评价范围为一期建设项目。项目符合汤阴县产业集聚区空间规划（2017-2020）（见附图4）。根据现场勘察，项目北侧为工兴大道，隔路为今麦郎饮品（汤阴）有限公司，项目西北隔路为今麦郎饮品（汤阴）有限公司仓储用地；南侧为振兴大道，隔路107m为淤泥河，东南130m处为后小滩村；东侧260m为中华路；西侧规划路为光明路，目前尚未建设，项目周围环境示意图见附图2。 厂区周围无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，可满足《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求。项目厂址位于南水北调工程右岸，距南水北调工程约4.05km，根据豫调办[2018]56号文，项目不在南水北调工程二级保护区范围内。 项目基本情况见表1，项目组成一览表见表2。 表1 建设内容基本情况一览表 序 号 项目 工程内容 1 项目名称 高档黑芝麻糊北方生产基地一期建设项目 2 建设性质 新建 3 位置 安阳市汤阴县产业集聚区光明路以东、中华路以西、工兴大道以南、振兴大道以北 4 建设内容 生产车间2座、仓库4座、体验馆1座等相应的配套辅助工程及年产50000吨粉糊类生产线 5 劳动定员 224人 6 工作制度 三班制，年工作250天 7 排水去向 项目生产废水、生活废水经项目污水处理站处理后，与纯水制备过程中产生的浓水、软水制备过程产生的高盐废水一起经厂区总排口，排至产业集聚区管网，入城南污水处理厂进行处理；蒸汽冷凝水收集后回用于锅炉给水。 8 总投资 40000万元 表2 项目组成一览表 工程类别 内容 项目组成情况 生产工程 糊粉类车间 67m×184m×37.3m 7层，钢筋砼框架结构，占地面积12305.02m2，建筑面积52922.6m2 饮料车间 65.2m×154.5m×13.5m 1层，钢结构，占地面积10073.4m2，建筑面积10073.4m2 仓库 包材仓库 48.5m×80.5m×12.5m 1层，钢结构，占地面积3904.25m2，建筑面积3904.25m2 1#原料仓库 47.5m×90.5m×12.5m 1层，钢结构，占地面积4389.25m2，建筑面积4389.25m2 饮料成品仓库 54.5m×154.5m×23.5m 1层，钢结构，占地面积8420.25m2，建筑面积8420.25m2 糊类品成品仓库 54.5m×116.7m×23.5m 1层，钢结构，占地面积6360.5m2，建筑面积6360.5m2 辅助工程 1#体验馆 26.4m×423.4m×21.45m 4层，钢筋砼框架结构，占地面积10916.38m2，建筑面积42123.78m2，用于办公、产品展示等 锅炉房 22.5m×68m×12.6m 1层，钢结构，占地面积1530 m2 厂区北大门 1层，钢筋砼框架结构，占地面积121.6 m2，建筑面积121.6m2 厂区东大门 1层，钢筋砼框架结构，占地面积36.32 m2，建筑面积36.32m2 污水处理站 1层，钢结构，占地面积1822 m2 消防水池及泵池 1层，钢筋砼框架结构，占地面积379 m2 环保工程 废气治理措施 原料前处理及后加工工序产生的粉尘经配套套脉冲袋式除尘器处理后引至楼顶39.3m高排气筒排放 烘焙机组天然气燃烧废气引至39.3m高排气筒排放；锅炉天然气燃烧废气引至15m高排气筒排放 废水处理措施 生产废水、生活废水经厂区污水处理站处理，处理后的废水与纯水制备过程中产生的浓水、软水制备过生产生的高盐废水一起经厂区总排口进入产业集聚区污水管网，入城南污水处理厂处理后经淤泥河进入永通河，最终汇入汤河；蒸汽冷凝水收集后回用于锅炉给水； 固废治理措施 废原料包装材料：集中收集后外售；净化工序粉尘及杂质：转运至垃圾中转站；污水处理站污泥：用于附近农田堆肥；污水处理站废活性炭：委托有资质单位进行处理；污水处理站隔油池废油、介质磨清洗废油；委托有资质单位回收；生活垃圾：运至当地垃圾中转站 噪声防治措施 基础减振、厂房隔声 注：根据一期项目备案及企业投资计划，一期建设项目的饮料车间、饮料成品仓库等拟用于二期建设项目中的饮料生产线建设，不进行饮料生产线建设，饮料生产线另行评价（附件4）。 4、项目产品方案 表3 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 包装形式 备注 1 糊粉类 吨/年 50000 独立小包包装约40g/袋，计数装入大包装规格：装粉料量约240g /360g/480g/560g/600g/720g，称重装箱，每箱约9-11kg，平均重量10 kg.箱 包装规格根据需求而定 5、原辅料和主要生产设备 （1）原辅材料：项目所需原辅材料见表4。 表4 项目主要原辅材料表 序号 名称 单位 年耗量 备注 1 黑芝麻 吨/年 6000 袋装、25kg/袋，需净化处理 脱皮芝麻 吨/年 3000 袋装、25kg/袋，直接进入灭酶加工工序 2 小麦 吨/年 2320 袋装，50 kg/袋，总计约23200t 3 玉米 吨/年 2320 4 碎米 吨/年 18560 5 白糖 吨/年 8750 袋装，50 kg/袋 6 麦芽糊精 吨/年 2300 袋装，25 kg/袋，粉料 7 葡萄糖 吨/年 4000 8 奶粉 吨/年 1750 9 精料 吨/年 1000 袋装，25 kg/袋，粉料。主要为豆粉、核桃粉、花生粉、燕麦粉等根据配方调整此部分粉料的添加比例 10 包装箱 万只/年 500 规格：约装箱量约9-11kg，平均重量10 kg箱 11 包装内袋 万只/年 125000 规格：装粉料量约40g 12 包装外袋 万只/年 8500 规格：装粉料量约240g /360g/480g/560g/600g/720g 13 水 吨/年 22815 / 14 电 kW·h/年 3.3×107 / 15 天然气 m3/年 2.7×106 / （2）生产设备： 本项目主要生产设备见表5。 表5 主要生产设备一览表 一、芝麻加工工段： 工序 序号 设备名称 型号 数量 单位 芝麻净化工序 1 皮带输送机 / 2 套 2 全自动拆包机 / 2 台 3 废袋螺旋 / 2 台 4 Z型斗式提升机 / 6 台 5 高效振动筛 / 4 台 6 平面回转筛 / 2 台 7 自循环风选器 / 6 台 8 比重去石机 / 4 台 9 比重分级去石机 / 2 台 10 磁选机 / 8 台 11 杂质仓 / 4 座 12 撞击机 / 16 台 13 多功能除杂机 / 16 台 14 无尘投料站 / 1 套 15 真空上料机 / 1 套 16 吸料缓存仓 / 1 套 17 真空泵站 / 1 套 18 过热蒸汽杀菌杀虫灭酶机组 / 2 台 19 平板输送机 / 2 台 20 螺旋输送机 / 4 台 芝麻烘焙研磨 1 缓冲仓 / 2 只 2 烤炉振动式筛分布料器 / 2 只 3 烤炉 / 2 台 4 真空泵站 / 1 套 5 高速混合机 / 1 套 6 真空上料机 / 8 套 7 真空泵站 / 2 套 8 剪切磨 / 4 台 9 高能介质磨 / 6 台 10 隔膜泵 / 6 台 11 转子泵 / 14 台 12 储油罐（介质磨用的清洗用油） / 1 台 13 清洗储油罐 / 1 台 14 冷水机组（电能） / 1 套 15 空压机 / 1 套 16 乳化罐 / 4 台 二、粗粮加工工段： 小麦清理轻脱皮、破碎部分 1 提升机 TDTG20/10 2 台 2 磁选器 TCXT15 3 台 3 振动筛 TQLZ80*150 1 台 4 去石机 TQSF80 2 台 5 打麦机 FDMW-30×60 1 台 6 小麦刷芒机 TXQS40×100 1 台 7 小麦轻脱机 MTPS-25 1 台 8 双仓平筛 FSFG-2×10×100 1 台 玉米清理、轻脱皮、破碎部分 1 提升机 TDTG20/10 1 台 2 磁选器 TCXT15 3 台 3 振动筛 TQLZ80*150 1 台 4 去石机 TQSF80 2 台 5 玉米粉碎机 FMFQ100×2 1 台 6 双仓平筛 FSFG-2×10×100 1 台 碎米清理工序 1 提升机 TDTG36/18 1 台 2 磁选器 TCXT18 2 台 3 振动筛 TQLZ100*200 1 台 4 去石机 TQSF125 2 台 5 刮板输送机 TLSS-16 1 台 粗粮缓冲和配料、混合工段 1 小麦配料仓 10立方 1 台 2 玉米配料仓 10立方 1 台 3 碎米配料仓 10立方 1 台 4 犁刀式混合机 LDH-1 3 台 膨化工序 1 膨化机 ≥2.5t/h 4 台 2 烘干机 ≥2.5t/h 4 台 3 粉碎压片机 ≥2.5t/h 4 台 4 风网系统 / 1 套 三、配料加工工段 白糖粉碎部分 1 堆垛平台 Φ2000×3200 2 台 2 拆垛机器人 最大能力100次/小时，库卡/ABB品牌机器人 3 台 3 水平输送带 输送速度：100袋/小时 1 台 4 白糖粉碎机 粉碎能力≥3000/h 3 台 5 白糖粉仓 体积：6.8m3 3 台 化工料卸料、上料、破包系统 1 输送皮带 ≥100次/小时 1 台 2 堆垛机器人 ≥100次/小时，库卡/ABB品牌机器人 1 台 3 货梯 / 2 台 4 自动叠栈机 ABB变频控制，SEW减速机 2 套 5 拆垛机器人 最大能力100次/小时，库卡/ABB品牌机器人 2 台 6 爬坡输送带 输送速度：100袋/小时 2 台 7 全自动破包机 输送速度：100袋/小时 2 台 8 除尘系统 / 2 套 9 粗粮粉仓 / 2 只 10 葡萄糖缓冲仓 / 1 只 11 糊精等化工原料缓冲仓 / 3 只 芝麻酱储存配料系统 1 芝麻酱罐 体积：3.34立方米 2 台 2 顶料系统 / 1 套 3 CIP回程泵 输送能力：20t/h，扬程24m，吸程6m，机械密封 1 台 4 小计 / 4 精料初级配料系统 1 人工投料站 / 3 套 2 粉体混料机 腔体：0.4立方米，≥100kg/批次 2 台 3 精料缓冲仓 出口300mm 2 台 粉车计量系统 1 无线取电移动罐车（膨化粉） / 6 台 2 无线取电移动罐车（四合一粉） / 6 台 3 无线取电移动母车 / 1 台 4 环形回转轨道 / 1 套 5 清洗区环形回转轨道 / 1 套 高速配料、灭菌系统 1 高速搅拌混合罐 600kg/批次 2 台 2 连续式隧道灭菌机 4600kg/h 2 台 粉车分配系统 1 无线取电移动罐车 / 20 台 2 无线取电移动母车 / 4 台 3 直线轨道 / 14 套 4 直线母车轨道 / 2 套 5 环形回转母车轨道 / 1 套 粉池系统 1 成品分装粉池 体积300L 72 套 四、包装工段 内包装部分 1 包装机 / 104 台 2 检重设备 / 26 台 3 金属探测器 / 26 台 4 水平输送皮带 / 72 条 外包装工段部分 1 外袋喷码机 / 12 台 2 计数入袋自动包装机 / 12 台 3 日期检测机 / 12 台 4 自动装箱机 / 6 台 5 整箱检重机 / 7 台 6 整箱喷码机 / 7 台 7 码垛机器人 / 3 台 五、共用系统 共用辅助系统 1 水处理、供水系统 / 1 套 2 热水、供水系统 / 1 套 3 CIP清洗系统（含配套的碱液罐、酸液罐、热水罐、清水罐等） / 1 套 4 空压机系统 / 1 套 5 燃气锅炉系统 5t/h 1 套 6 冰水机组 1 套 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员224人，其中管理人员25人，一期工程不设职工餐厅及宿舍楼，项目招聘附近居民，一期工程不设食宿，住宿、餐厅为公司二期工程规划建设的内容。全年有效工作日250天，每天3班，每班8小时。 7、卫生标准 拟建项目内、外包装材料，均为无毒无害材料，满足《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）的相应要求。 8、公用设施 （1）给排水系统 给水：本项目水源由当地自来水管网供给，营运期用水主要生活用水和生产用水，可以满足项目需求。 排水：营运期厂区内排水实行雨污分流制，雨水经雨水管网直接排放；生活污水经化粪池处理后和生产废水一起入厂区污水站处理，经厂区总排口，进入产业集聚区污水管网；纯水制备过程中产生的浓水、软水制备过生产生的高盐废水经厂区总排口入产业集聚区污水管网。蒸汽冷凝后的水回用于锅炉。 图1 项目水（汽）平衡图（m3/d） （2）供电系统 项目供电由区域电网系统提供，主要用于生产和生活照明，能够满足项目用电。 （3）制冷取暖 项目制冷取暖采用挂壁式空调，可以满足项目需求。 （4）消防 厂区内设置室外、室内消火栓，室内设置灭火器，厂区设置消防水池。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 2015年安阳市南方黑芝麻食品有限公司计划在此地块（367亩）上建设“安阳市南方黑芝麻食品有限公司生产基地建设项目”， 2015年9月汤阴县环保局以对汤环管字（2015）69号问对此项目进行批复。后期经市场调研后，安阳市南方黑芝麻食品有限公司对项目的产品方案及项目建设内容进行调整，“安阳市南方黑芝麻食品有限公司生产基地建设项目”不再建设。情况说明见附件4。 本地块已批复项目的总量为COD 0.38t/a、NH3-N 0.04t/a。已批复项目与新建项目总量对比情况见表18，项目新增总量为COD 0.5428t/a、NH3-N 0.0523t/a 、SO21.08t/a、NOx1.9084t/a。因项目未动工建设，目前项目占地为空地，无原有污染。 |

### 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 汤阴县位于华北平原与太行山脉交汇的山前地带，地处北纬35°45′～36°01′，东经114°13′～114°42′，总面积645.86km2。北与安阳县和安阳市文峰区、龙安区接壤，东至卫河与内黄县隔河相望，东南至五陵镇与内黄、浚县交界，南至大盖族西南至龙堂西北至王佐与鹤壁市交界，与省会郑州相距180km。 本项目位于汤阴县产业集聚区光明路以东、中华路以西、工兴大道以南、振兴大道以北，地理位置优越，交通方便，坐标为东经114°22'13.43"、北纬35°53'23.93"，具体位置详见附图1 项目地理位置示意图。 2、地形、地貌 汤阴县县境东西修长（约35km），南北狭窄（约20km），地势总体上西高东低，以京广线为界，大致可以分为西部太行山东麓丘陵山区和东部山前洪积——冲积平原区两大部分，整个地势由西南向东北倾斜，海拔高程最低点54m，最高点186.4m，包括丘陵、平原和泊洼三种地貌类型。 丘陵地区主要分布在县域西部和中南部，因分别位于县城东部和西部而合称东西二岗。其中京广线以西的五里岗丘陵区属太行山余脉，海拔78～186.4m。县域中南部的火龙岗丘陵区面积相对较小，海拔77～111.8m。两片丘陵岗地均为南北走向，丘陵区合计占全县土地总面积的29.6%。 京广铁路以东、卫河以西的县域中北部为广阔的平原区，占全县土地总面积53.4%。平原区土壤肥沃，土层深厚，是优质农田集中分布的地区。平原区海拔高程60～75m，沉积物以黄土物质为主。 县域东部和东南部，因历史上为黄河故道，河道纵横，古河床之间，留存下众多大小不一的湖泊洼地，干涸之后经多年耕作利用和改造，形成今天的泊洼地貌。泊洼地海拔高程54～65m，地势低洼，土层深厚，土质较好，泊洼区面积合计占全县土地总面积的17.0%。汤阴县地貌构成情况见表6。 表6 汤阴县地貌类型构成 地貌类型 面积（万亩） 构成比例（%） 丘陵岗地 28.64 29.6 平原 51.57 53.4 泊洼地 16.49 17.0 本项目位于汤阴县京广铁路以东，卫河以西大致位于县域东北部，属于汤阴县广阔的平原地区，地形条件较好。 3、气候、气象 汤阴县域处于暖温带，属于大陆性季风气候区。受地形条件的影响，汤阴具有较明显的低山丘陵与平原交接地带的过渡性地方气候特征，春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷干燥，四季变化分明。汤阴县多年主要气象参数统计情况见表7。 表7 气候特征情况一览表 序号 气象要素 指 标 1 年平均气温 13.8℃ 2 极端最高气温 41.5℃ 3 极端最低气温 -17.3℃ 4 年均降雨量 570.1mm 5 年均相对湿度 65％ 6 全年无霜期 306d 7 年均日照时间 2369.9h 8 主导风向 S 9 次主导风向 NNE 10 多年平均风速 2.5m/s 4、水文 （1）地表水 汤阴县属海河流域漳卫河水系，主要河流有汤河、永通河和羑河。汤河，发源于鹤壁市牟山山麓，自西向东流通汤阴县城，于任固镇故城村东南注入卫河，河流全长 69.2km，其中汤阴县域内河段长 51.2km，总流域面积 1190km2，其上游为汤河水库，目前水质现状较好。 汤河杨村至后高汉段水体规划为Ⅴ类，控制断面为古贤桥市控断面。根据项目地理位置和城市管网规划，污水由污水管网收集后，经汤阴县城南污水处理厂处理后经淤泥河排入项目东侧3100m处的永通河，最终汇入汤河。 （2）地下水 汤阴县地下水资源比较丰富。县城地下水赋存状况可分为平原区和丘陵区两种类型。以五里岗和火龙岗为中心的两片丘陵地区都属于地下水量较少的平水区和贫水区，为第三纪风化岩石裂缝水。平原地区地下水量丰富，为第四纪松散含水层，沿羑河、汤河两岸及淇河故道附近为富水区和极强富水区，其余平原及湖洼地基本上都属于一般富水区。 区域地下水流向为由西南向东北，浅层地下水埋深约 10～20m，目前，地下水是汤阴县工农业生产用水和城乡居民生活用水的主要水源。 5、土壤 汤阴县土壤类型随着地形的变化呈现规律性变化，由西向东依次为褐土、潮土、风砂土。褐土集中分布在县境西部的五里岗区和东南部火龙岗区，面积30万亩，占全县总土地面积36.4%。潮土在县境中东部的广大冲积平原区，面积52.3万亩，占全县总土地面积63.1%。风砂土分布在卫河西沿、五陵镇的北部地带，面积3000亩，占全县总面积的0.5%。 6、动植物 汤阴县地处暖温带半湿润地区，天然植被以落叶阔叶林及森林草原为主，但此地人类活动历史比较悠久，由于人为破坏等因素，森林已不存在。大部分已开垦为可耕地或是人工栽培的次生林，野生林木很少。随着森林被破坏，野生植物也逐渐消失，除野兔等小型野生动物外，大型的野生哺乳动物已很少见，主要是家禽家畜。 汤阴地势平坦，土壤肥沃，水源丰富，盛产小麦、玉米、棉花、花生、蔬菜等农副产品，是国务院命名的商品粮基地县和棉花生产基地县，素有“豫北粮仓”之称。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、文物古迹 全县有国家级文物保护单位2处，省级文物保护单位3处，县级文物保护单位25 处。 羑里城遗址：在县城北4千米处，城址南北106米，东西103米，面积10918平方米，高出地面5米许，系3000年前殷商时期的遗址，也是中国历史遗存下来的一座最古老的国家监狱遗址。1996 年被国务院公布为国家级重点文物保护单位。 岳飞庙：原名精忠庙，后也称“宋岳忠武王庙”，是后人为纪念南宋抗金名将、我国著名民族英雄岳飞而建。岳飞庙址位于汤阴县城内西南街，始建年代无考，今址是明景泰元年（公元1450年）重建，以后历代屡有增建，逐渐成为一处完整的古建筑群。2001年，岳飞庙被国务院公布为国家级重点文物保护单位。 本项目500m范围内尚未发现重要文物和风景名胜区等。 2、《汤阴县产业集聚区发展规划调整方案（2017-2020）》 （1）规划范围、期限 规划范围：东至徐伏路——汤伏路一线，西至107国道，南至制造四路向东1.5km向北取直接晋豫鲁铁路大通道，北至工横三街——精忠路——302省道一线，总规划面积23.4 km2。其中，建成区6.7平方公里，发展区7平方公里、控制区9.7平方公里。规划期限：2017-2020年。 （2）产业集聚区定位 以食品产业为主导产业、以医药产业为战略产业。 产业集聚区发展定位：中原经济区食品加工基地；河南省级生物医药基地；豫北区域商贸物流基地。 （3）产业集聚区的发展目标和发展规模 发展目标：将汤阴县产业集聚区建设成为产业布局合理，产业结构优化、产业链完善、科技含量高，具有先进生产技术和先进管理水平的以食品产业为主导产业，医药产业为战略产业的现代化产业集聚区。 至2020年，产业集聚区建成区面积达到23.4平方公里，就业岗位12万个，规模以上企业400家，实现主营业收入达到500亿元，万元工业增加值能耗、水耗、主要污染物的排放量进一步降低，工业固废综合利用率进一步提高，达到国家循环经济示范区标准，形成结构合理的循环经济型产业体系。 发展规模：产业集聚区用地规划为：集聚区总用地为23.4平方公里，其中建设用地 22.26平方公里。 产业集聚区规划人口规模为：就业人口规模12万人，居住人口规模1.3万人。 （4）产业布局规划： 汤阴县产业集聚区空间布局结构为结合集聚区产业布局，确定用地布局结构为：“一心、五区”。 一心：结合众品大道、金秋路交叉口现状集聚区管委会等服务设施，建设综合服务中心，依托商务、商业设施和居住片区，规划形成集商业服务、文化体育等功能的综合服务中心； 五区：与产业布局相对应的医药工业区、两个食品工业区、制造产业区和仓储物流区。 本项目位于汤阴县产业集聚区内，位于食品工业区（附图4），根据项目土地证（附件3）及产业集聚区土地利用规划（附图5），项目占地性质为工业用地，符合产业集聚区产业布局规划要求，汤阴县产业集聚区同意本项目入驻（附件6）。 3、汤阴县城南污水处理厂概况 汤阴县城南污水处理厂采用BCM工艺+“混凝沉淀+滤布滤池”三级深度处理+叠螺式脱水工艺+紫外线消毒，设计处理规模为3万m3/d，设计进水水质为COD330mg/L、BOD5170mg/L、SS210mg/L、NH3-N35mg/L，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准（COD≤50mg/L、NH3-N5mg/L）。项目产生的废水经处理后进入城南污水处理厂深度处理，排入永通河，最终汇入汤河。 4、产业集聚区规划环评准入要求 （1）鼓励发展的项目 产业集聚区入驻的项目，要求优先符合国家产业政策、不属于淘汰工艺及产品、产业规模达到建设项目相关要求、无“三废”产业、物耗能耗较低、科技含量高。有利于当地区域水环境质量的改善 ●鼓励符合集聚区产业定位且列入国家产业结构调整指导目录鼓励类的项目入驻； ●鼓励有利于集聚区产业链条延伸的项目、市政基础设施入驻； ●鼓励利用集聚区产生的固废综合利用项目入驻； ●鼓励有利于节能减排的技术改造项目入驻； ●鼓励利于消耗中水的项目入驻； ●鼓励现有符合产业定位的高能耗、高水耗企业的清洁生产、技术升级改造； ●鼓励符合国家产业政策和集聚区产业定位的退城入园项目。 （2）允许的项目 ●不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业； ●允许与集聚区及周边企业相配套的产业链条延伸项目入驻。 （3）禁止引进的项目 禁止入驻列入汤阴县产业集聚区负面清单中的项目，产业集聚区负面清单具体见表8。 表8 产业集聚区负面清单 类别 负面清单 管 理 要 求 禁止入驻国家产业结构调整指导目录淘汰、限制类项目 禁止投资建设列入禁止用地目录、限制用地目录的项目 禁止建设《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）明确产能严重过剩行业的新增产能项目 禁止入驻投资强度较小，不能满足《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66号）文件要求的建设项目 禁止建设列入《环境保护综合目录》（2015年版）的高污染、高风险产品（采用附录中工艺且符合园区产业定位的项目除外） 禁止入驻不符合《河南省化工项目环保准入指导意见》相关要求的项目 禁止入驻不符合集聚区产业定位，且高水耗、高能耗、污染排放量较大的行业，如造纸、水泥、制革、电镀、陶瓷、印染等。 禁止入驻煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 禁止入驻化工、火电、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目 禁止入驻项目废水中含难降解的有机污染物、“三致”污染物、盐分含量较高的项目 禁止入驻废水预处理达不到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准的项目 禁止入驻工艺废气中含有难处理的且有毒有害物质的项目 禁止引进三废处理技术不成熟、经济不可行的项目 禁止新增非集中供热性质的燃煤锅炉 禁止入驻低于国家二级清洁生产标准要求的建设项目 禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目 医 药 行 业 禁止入驻采用化学法工艺生产阿莫西林的项目 禁止入驻采用植物提取工艺生产盐酸小檗碱（盐磺酸黄连素）的项目 禁止入驻采用钠硼氢工艺生产泛昔洛韦中间体酰化物的项目 禁止入驻采用甲醛氧化工艺生产氨基比林的项目 禁止入驻采用丙炔醇法工艺生产磺胺嘧啶的项目 禁止入驻采用传统工艺生产叶酸的项目 禁止入驻采用溶剂法工艺生产中药橡胶膏剂的项目 食品行业 禁止入驻屠宰类高耗水、高污染的食品加工企业，控制现有屠宰规模不变； 禁止入驻采用毛发水解法工艺生产小品种氨基酸的项目 禁止入驻采用一次浓缩结晶工艺生产衣康酸的项目 加 工 制 造 禁止入驻冶金、钢铁、铁合金等行业。已经入驻的应禁止其生产规模继续扩大 禁止入驻未达到 《电镀行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部公告 2015 年第 25 号）综合评价指数Ⅰ级要求的新建、扩建的电镀项目 禁止入驻含重点控制重金属铬、镍、铅、镉的电镀废水没有全部回用的含电镀工段的项目 其 他 在产业集聚区内涉及南水北调二级保护范围的区域，划定为南水北调二级保护范围限制建设区，要求在该区域内： ①禁止向环境排放废水、废渣类污染物； ②禁止新建、扩建污染较重的废水排污口，设置医疗废水排污口； ③禁止新建、扩建污染重的化工、电镀、皮革加工、造纸、印染、生物发酵、选矿、冶炼、炼焦、炼油和规模化禽畜养殖以及其他污染重的建设项目； ④禁止设置生活垃圾、医疗垃圾、工业危险废物等集中转运、堆放、填埋和焚烧设施; ⑤禁止设置危险品转运和贮存设施、新建加油站及油库； ⑥禁止使用不符合国家有关农药安全使用和环保规定、标准的高毒和高残留农药； ⑦禁止将不符合《生活饮用水卫生标准（GB5749—2006）》和有关规定的水人工直接回灌补给地下水； ⑧禁止采取地下灌注方式处理废水； ⑨禁止建立公共墓地和掩埋动物尸体； ⑩禁止利用沟渠、渗坑、渗井、裂隙、溶洞以及漫流等方式排放工业废水、医疗废水和其他有毒有害废水； ⑪禁止将剧毒、持久性和放射性废物以及含有重金属废物等危险废物直接倾倒或埋入地下。已排放、倾倒和填埋的，按国家环保有关法律、法规的规定，在限期内进行治理。 禁止食品企业布设在医药产业园区内，禁止医药类企业布设在食品产业园区内。 结合规划环评准入要求及负面清单可知，项目符合产业集聚区产业准入要求，不属于负面清单中所列项目。 本项目行业类别为[C13]农副食品加工，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，应为允许类项目，本项目锅炉采用天然气，不采用燃煤锅炉，不属于食品行业中禁止入驻项目，根据产业集聚区空间规划（附图4），项目在食品产业园内，根据产业集聚区土地利用规划（附图5），项目占地属二类工业用地，汤阴县产业集聚区同意本项目入驻（附件6）。

### 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: 1、环境空气质量现状 根据《安阳市环境空气质量功能区划》（2016-2020年），汤阴县境内环境空气全部划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准。本次评价引用《汤阴县产业集聚区基础设施建设项目（工业污水处理厂项目）环境影响报告书》中2017年4月18日-24日环境质量现状监测数据，监测点位位于项目区东侧3.5km的伏道一街村。环境空气质量监测数据结果见下表。 表9 现状监测结果汇总统计分析 单位：mg/m3 监测因子 1小时平均 24小时平均 监测浓度范围 最大浓度 占标率% 超标率 (%) 最大浓度 超标倍数 监测浓度范围 最大浓度 占标率% 超标率 (%) 最大浓度 超标倍数 SO2 0.019～0.044 8.8 0 — 0.028～0.031 20.67 0 — NO2 0.021～0.041 20.5 0 — 0.025～0.033 41.25 0 — TSP / / / / 0.213-0.243 81.00 0 — PM10 / / / / 0.108-0.136 90.67 0 — 由上表可知，项目区域环境空气质量中污染因子PM10、TSP、SO2、NO2能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，区域环境空气质量较好。 2、地表水质量现状 项目最近地表水为南侧107m淤泥河。项目污水经厂区污水处理设施处理后，进入汤阴县城南污水处理厂进一步处理，经污水处理厂处理后排入淤泥河，再经永通河排入汤河。根据《安阳市地表水环境功能区划（2016-2020年）》，汤河石辛庄断面水质类别为V类。 根据安阳市地表水环境质量周报（2017年第40周）中汤河石辛庄监测断面监测数据，采用单因子指数法进行现状评价，具体数据如下： 表10 2017年汤河石辛庄断面监测结果统计 评价项目 断面名称及评价因子 年均值浓度 （mg/L） 评价标准 （mg/L） 评价指数 汤河石辛庄 化学需氧量 36 40 0.9 氨氮 1.7 2.0 0.85 总磷 0.28 0.4 0.7 由以上数据可知，汤河石辛庄断面化学需氧量、氨氮、总磷指数均小于1.0，满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类水质要求。对照《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中III类标准（COD 20 mg/L，氨氮1.0 mg/L，总磷0.2 mg/L），COD、氨氮、总磷均出现不同程度的超标，最大超标倍数分别为0.8、0.7、0.4。 3、声环境质量现状 根据声环境功能划分规定，本项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准（昼间≤60 dB(A)、夜间≤50 dB(A)），经对项目厂界和敏感点声环境进行实测，项目区声环境现状值见表11。 表11 噪声监测现状值 单位：dB(A) 监测点 昼间 夜间 东厂界 47.2 46.3 南厂界 51.1 44.5 西厂界 47.3 42.2 北厂界 52.4 49.1 后小滩村 48.2 42.3 由上表可知，本项目各厂界昼夜噪声均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求，因此，评价认为本项目区域声环境质量现状良好。 4、生态环境质量现状 项目周边多为工厂、农田等，所在区域为内无大面积天然植被、大型野生动物及受国家保护的动植物种类，现有植被多为农田作物，群落结构简单，未发现珍稀野生动物以及受国家保护的动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场调查，项目主要环境保护目标见表12。 表12 主要环境保护目标 序号 保护目标 方位距离 环境要素 保护级别 1 杨孔村 北侧490m 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单中规定的二级标准 后小滩村 南侧130m 2 淤泥河 南107m 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 永通河 东侧3100m

### 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级：[24小时平均浓度：SO2≤0.15 mg/m3，NO2≤0.12 mg/m3，PM2.5≤0.075 mg/m3，PM10≤0.15 mg/m3] 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类：[COD≤40mg/L， NH3-N≤2.0 mg/L] 3、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类：[昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）] |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级。有组织：120mg/m3，37.88kg/h；排气筒高度39.3m；无组织：1.0mg/m3 2、汤阴县城南污水处理厂进水水质要求：[COD330mg/L、BOD5170mg/L、SS210mg/L、NH3-N35mg/L]。经污水处理站深度处理后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准中的A标准：[COD：50mg/L，氨氮：5mg/L] 3、施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：[昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）]。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：[昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）] 4、锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物排放特别限值（燃气锅炉）的要求[SO250 mg/m3 、颗粒物20 mg/m3）]和安阳人民政府关于印发安阳市2018年大气污染防治攻坚行动方案的通知》（安政办[2018]21号）（NOX30mg/m3）的限值要求；烘焙机组天然气燃烧废气执行《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）中表1常规大气污染物排放浓度限值要求（SO2200mg/m3、NOX 400mg/m3、颗粒物30mg/m3）。 6、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量控制标准 | 环评建议本项目总量控制指标如下： COD 0.9228t/a、NH3-N 0.0923t/a、SO2：1.08 t/a、NOX 1.9084 t/a。其中已批复项目的总量为COD 0.38t/a、NH3-N 0.04t/a。项目新增总量为COD 0.5428t/a、NH3-N 0.0523t/a、SO2：1.08 t/a、NOX 1.9084 t/a。 |

### 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程 图2 施工期工艺流程图 二、营运期工艺流程图 图3 糊粉类生产工艺工艺流程图 工艺流程简述： 项目主要原料中的芝麻、玉米、小麦、碎米需要前处理，以上原料均有各自的处理系统。其中芝麻净化后的进入烘焙（即备案中的炒制）、研磨、灭菌等加工工序，加工完成后进入储罐储存，经计量输送系统进行混合配料。玉米、小麦、碎米分别净化完成后，真空输送计量混合，随后进入挤压膨化、烘干、粉碎等加工工序，加工完成后，进入原料缓冲仓经计量系统进行混合配料。项目原料中的白糖、奶粉等无需净化加工处理，白糖破包后掺入一定比例膨化粉进行粉碎，粉碎完成的白糖粉入白糖缓冲仓。奶粉等精料破包后直接进入各自缓冲仓储存。白糖粉、奶粉等精料经计量输送系统进行配料。 （1）芝麻前处理： 自动破包：全自动拆包机组机器手把投料区的芝麻逐包用机器手逐包抓起芝麻包，输送到输送带上后经带脉冲除尘的破包机组把芝麻从编织袋中分离出来。编织袋从机组的出废料口螺旋输送出来到废料收集口。 清理：清理流程为三筛、三风选、三比重去石、一磁选、一中间计量称，后又经两撞击、两除杂、三磁选。 灭菌：经磁选机后的芝麻进入过热蒸汽杀菌灭酶机组，在灭酶温度范围120℃-250℃条件下灭酶处理，脱皮芝麻直接进入此工序进行加工处理。 烘焙：灭酶杀菌后的芝麻进入二楼的烘焙机组进行烘焙。 研磨：烘焙后的芝麻一批进入石磨进行研磨，另一批进入胶体磨、介质研磨系统进行研磨。研磨产品呈浆状，无粉尘产生。 灭菌、计量输送：研磨后的芝麻经灭菌后储存于储罐中，经计量输送系统通过管道送至高速混合机与粉料混合。 （2）粗粮前处理： 净化、粗破碎：小麦、玉米、碎米分别经各自的净化系统自上而下或再次提升完成原料的净化、粗破碎。其中小麦经振动筛、去石机、打麦机、轻脱机等设备进入小麦料仓。玉米经振动筛、去石机、玉米粉碎机、双仓平筛等设备进入玉米料仓。碎米经磁选器、振动筛、去石机等设备进入碎米料仓。净化、粗破碎的原料入料仓。 计量混合：净化、粗破碎的物料经过螺旋绞龙，喂料计量，并通过真空输送至三楼的混合机进行混合搅拌，混合物直接进入缓冲仓。 挤压膨化、干燥、制粉：粗粮料经过双螺杆挤压得到膨化粒，膨化粒水分经带有热风烘干的系统中进行烘干处理，设定的指标要求（含水量8-9%），最后经过压片机进行压片粉碎，风送到配料系统缓冲仓。 计量输送：膨化粉暂存于膨化粉料仓，经粉车计量系统送至高速混合机进行混合。 （3）白糖、奶粉等来料： 输送：白糖破包后掺入一定比例膨化粉进行粉碎，粉碎完成的白糖粉入白糖缓冲仓。奶粉等辅料直接入缓冲仓。 （4）成品加工： 精料来料：精料等成分比较少的原料由人工领取物料到配料间，采用精度为0.02%的电子计量称按一级配料要求进行计量，然后通过提升皮带输送到混合搅拌平台进入人工投料，每批次按150kg的量进行混合，混合均匀的精料靠重力自流到精料缓冲仓中。 高速混配：芝麻酱从缓冲罐中通过管道输送，在转子泵的作用下，按配方要求在线管道流量计计量，然后分不同的输出点与粗粮粉、白糖粉、辅料粉等在高混机内部进行布料和搅拌，防止粉料结块。 灭菌：混合完成后的粉料以蒸汽为热源的隧道式灭菌机，设备采用中控电脑设定程序控制，内置粉料采取正反翻滚的形式，避免粉料出现结块，同时翻滚可以使得粉料抛起，对微生物指标起到彻底的杀菌作用，灭菌过程温度90℃，10min，灭完菌后快速冷却用冰水降温到包装温度要求，冷却过程温度90℃，10min。 包装：灭菌完成后成品粉料利用自身重力流出，出料口用粉车逐一接料。接料口通过抱箍的形式自行密闭连接，达到设定数量后，接料口自动解开抱箍，粉车装好料后，沿着多环形轨道运输到指定的粉池上方接料口，粉车卸料口自动连接后，通过传感器来控制下料量，同时识别需要送料的粉池，自行输送过去进行卸料。卸完料的粉车继续顺沿着轨道返回接料。粉料入粉池后经匹配的包装机进行包装，包装后即为成品。包装过程密闭，无粉尘产生，料包用机器撑开进料口后，粉料靠重量流出，下料量通过程序设定。

主要污染工序: 1、施工期 废气：施工扬尘和汽车尾气 废水：生活污水和施工废水 噪声：施工机械设备噪声 固废：生活垃圾和建筑垃圾。 2、营运期 （1）废气 项目营运期产生的废气主要有： 黑芝麻前处理废气：破包投料粉尘、清理粉尘（振动筛、回转筛、振动筛、除杂机、撞击机）、烘焙产生的水气、烘焙机组产生的天然气燃烧废气。小麦前处理废气：破包投料粉尘、清理粉尘（两次过筛）。玉米前处理废气：破包投料粉尘、清理废气（两次过筛）、破碎粉尘。碎米前处理废气：破包投料粉尘、清理废气（一次过筛）。粗粮膨化系统废气：膨化粒烘干水气、膨化饼粉碎粉尘。白糖处理产生的废气：风力输送粉尘、粉碎粉尘。奶粉、葡萄糖等来料破包投料粉尘。精料混配入仓粉尘。 （2）废水 项目营运期废水主要有生活废水、生产设备清洗废水、车间清洗废水、纯水制备系统废水、软水制备过生产生的废水、蒸汽冷凝水、实验室废水、工作服清洗废水。 （3）噪声 项目营运期噪声主要来源于生产设备噪声，噪声源为70-95dB（A）。 （4）固体废物 项目营运期的固体废物主要有生活垃圾、废原料包装材料（黑芝麻、小麦、玉米等原料包装外袋）、粮食前处理工序中产生的粉尘（振动筛、回转筛、过筛、细料入仓等产生的粉尘）、粮食前处理工序中产生的杂质（振动筛、回转筛、过筛、风选、磁选等工序产生的固体杂质）、奶粉葡萄糖等产生的破包入仓粉尘、精料混配入仓粉尘、膨化系统粉碎入仓粉尘、污水处理站污泥、废活性炭、隔油池废油、介质磨清洗废油。

### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 芝麻前处理 | 自动破包 | 粉尘 | 8.30 mg/m3 0.3 t/a | 7.77mg/m3 0.39t/a |
|  |  | 振动筛 |  | 165.98 mg/m3 12 t/a |  |
|  |  | 回转筛 |  | 124.48 mg/m3 9 t/a |  |
|  |  | 振动筛 |  | 124.48 mg/m3 9 t/a |  |
|  |  | 除杂机、撞击机 |  | 31.12 mg/m3 9 t/a |  |
|  | 小麦前处理 | 破包投料 | 粉尘 | 3.21 mg/m3 0.116 t/a | 1.15mg/m3 0.08t/a |
|  |  | 过筛 |  | 128.35 mg/m3 4.64 t/a |  |
|  |  | 过筛 |  | 96.27 mg/m3 3.48 t/a |  |
|  | 玉米前处理 | 破包投料 | 粉尘 | 3.21 mg/m3 0.116 t/a | 1.15mg/m3 0.08t/a |
|  |  | 过筛 |  | 269.43 mg/m3 9.74 t/a |  |
|  |  | 破碎 |  |  |  |
|  | 碎米前处理 | 破包投料 | 粉尘 | 25.67 mg/m3 0.928t/a | 7.96 mg/m3 0.22 t/a |
|  |  | 过筛 |  | 770.12 mg/m3 27.84t/a |  |
|  | 粗粮膨化系统 | 粉碎 | 粉尘 | 1809.13 mg/m3 65.42 t/a | 1.14 t/a 0.19 kg/h 6.31 mg/m3 |
|  |  | 入仓 |  |  |  |
|  | 奶粉、葡萄糖等破包投料、入仓 | 破包 | 粉尘 | 7.97mg/m3 0.29t/a |  |
|  |  | 入仓 |  | 19.09 mg/m3 0.69 t/a |  |
|  | 精料混配、入仓 | 投料 | 粉尘 | 4.65mg/m3 0.165 t/a |  |
|  |  | 入仓 |  |  |  |
|  | 白糖处理系统 | 风力输送 | 粉尘 | 713.69 mg/m3 25.8 t/a |  |
|  |  | 粉碎 |  |  |  |
|  |  | 入仓 |  |  |  |
|  | 烘焙机组 | SO2 | 29.36 mg/m3 0.24 t/a | 29.36 mg/m3 0.24 t/a |
|  |  | NOX | 137.31 mg/m3 1.1226 t/a | 137.10 mg/m3 1.1226 t/a |
|  |  | 烟尘 | 17.61 mg/m3 0.144t/a | 17.61 mg/m3 0.144t/a |
|  | 锅炉废气 | SO2 | 29.36 mg/m3 0.84 t/a | 29.36 mg/m3 0.84 t/a |
|  |  | NOX | 137.31 mg/m3 3.929 t/a | 27.42 mg/m3 0.7858 t/a |
|  |  | 烟尘 | 17.61 mg/m3 0.504t/a | 17.61 mg/m3 0.504t/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | 废水量 | 2240t/a | 废水量：14645t/a COD：158mg/L 2.3139 t/a SS：34 mg/L 0.4979t/a 氨氮：1.39 mg/L 0.0204 t/a BOD5：36.5 mg/L 0.5345 t/a |
|  |  | COD | 300mg/L 0.672t/a |  |
|  |  | SS | 200 mg/L 0.448t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30 mg/L 0.0672t/a |  |
|  | 设备清洗废水、车间清洗废水、实验室废水、工作服清洗废水 | 废水量 | 12405 t/a |  |
|  |  | COD | 754.8mg/L 9.3633t/a |  |
|  |  | BOD5 | 345.8 mg/L 4.2896t/a |  |
|  |  | SS | 300.0mg/L 3.7215t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 18.2mg/L 0.2258t/a |  |
|  | 蒸汽冷凝 | 冷凝水 | 27000 t/a | 0 |
|  | 纯水制备浓水 | 盐 | 3675 t/a | 3675t/a |
|  | 软水制备高盐废水 | 盐 | 125 t/a | 125 t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 粉尘及杂质 | 89.91t/a | 合理处置 |
|  |  | 废包装材料 | 118.6万只/年 | 集中收集外售 |
|  |  | 介质磨清洗废油 | 0.1 t/a | 有资质单位回收 |
|  | 污水站 | 污泥 | 50t/a | 堆肥 |
|  |  | 活性炭 | 0.8 t/a | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 隔油池废油 | 0.2 t/a | 有资质单位回收 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 11.2t/a | 转运至垃圾中转站 |
| 噪 声 | 营运期的噪声主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强约为70-95dB（A），经隔声、基础减振和距离衰减后，各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））限值的要求。 |
| 主要生态影响 项目周围无需要特殊保护的生态保护区。因此，项目的建设对区域生态环境影响较小。 |

### 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期主要污染是施工机械噪声、施工废气、施工废水、建筑垃圾等，但其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。 1、大气环境影响分析 扬尘：该项目整个施工过程中产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。道路扬尘的起尘量与运输车车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、相对湿度等因素有关。为有效控制扬尘量，评价建议采取以下防尘措施： （1）建筑材料堆场、施工场地、施工车辆通道等应经常洒水（一般每天洒水4-5次）； （2）如遇大风天气，应喷洒降尘，且尽量不施工，并用帆布压盖堆积的土方； （3）施工原材料运输车辆采取帆布压盖，不可超载； （4）合理选择运输路线，尽量避开学校、居民等敏感点，减少施工运输扬尘对周围环境的影响。 汽车尾气：运输车辆在运行中将产生机动车尾气，其中主要含有CO、NOx、HC等污染物。这些废气排放局限于施工现场和运输沿线，为非连续性的污染源，建议缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOx及CO等汽车尾气的排放量。 参照《安阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》评价要求建设单位要强化扬尘污染综合整治。强化各类工地扬尘污染防治。按照有关要求，严格落实新建和在建建筑、市政、拆除、公路、水利等各类工地“八个百分之百”（围挡达标率100%、裸露土方覆盖率100%、出入车辆冲洗率100%、主干道硬化率100%、设置扬尘监督牌率100%、拆除工程洒水压尘率100%、渣土车辆密闭运输100%、施工现场安装PM2.5、PM10在线监测仪监控系统100%），同时要实现工地内非道路移动机械使用油品及车辆排放全部达标，严格落实城市规划区内建筑工地禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配制砂浆“两个禁止”，严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理、“一票停工”和“黑名单”等制度。规模以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控，并与当地主管部门联网。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。城市拆迁施工工程全面落实申报备案、会商研判、会商反馈、规范作业、综合处理“五步工作法”，确保各类开发和建设活动产生的扬尘污染得到有效管控。建筑垃圾清运车辆全部实现自动化密闭运输，统一安装卫星定位装置，并与主管部门联网。 待建工地扬尘治理。制定待建工地扬尘治理专项方案，加强待建工地管理，待建工地不能立即施工的，应当及时采取扬尘防治措施。2018年4月15日前完成待建工地绿化或硬化工作。待建空地空置6个月以上的，首先选择种草或采取其他绿化措施；因气候条件等确实不宜进行绿化的，应当采取硬化防尘措施；待建空地空置6个月以下的，应进行简易硬化，改建为临时停车场。 评价认为，经采取以上污染防治措施后，施工期间的废气不会对周围环境产生较大影响。 2．声环境影响分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机、打桩机、振动棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。施工机械主要包括振动棒、挖土机、打桩机等，其噪声值在85dB(A)~95dB(A)之间。 为降低施工期噪声对周围环境产生的影响，评价建议施工单位对施工期噪声必须按照《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523－2011）进行控制。其具体的施工期噪声防治措施有： （1）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响； （2）加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态； （3） 施工单位应规范操作，尽量避免在居民正常休息时间段使用高噪声设备，夜间（22：00~次日6:00）不得进行施工作业。如必须进行夜间作业的，需提前向有关部门提出申请。 经采取上述措施之后，本项目施工期产生的噪声对周边环境影响较小。 3．固体废物环境影响分析 建设期固体废弃物主要来源于施工人员日常生活产生的生活垃圾、工程弃方及废建筑材料等。上述固废应加以分类收集，综合利用或统一处置，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。施工单位应努力做好土石方平衡，尽量减少工程弃方量，多余部分弃方和废建筑材料可外运作城市建设回填土方加以利用或送建筑垃圾填埋场填埋，经采取以上措施后，本项目产生的固体废物对环境影响不大。 4．水环境影响分析 施工期废水来源于现场施工人员生活污水、施工机械冲洗废水及建筑污水。其中施工机械冲洗废水排放量小，冲洗废水主要是水泥碎粒、沙土构成的悬浮物污染，如果施工阶段不进行严格管理，将对施工场地产生一定影响；项目施工期间产生的生活污水主要为施工人员洗漱用水，产生量约2m3/d；建筑污水包括砂石冲洗水、拌料过程产生的废水等，废水中含有大量的泥沙与悬浮物(浓度在600mg/L左右)。 评价建议采取以下措施： （1）加强施工期管理，设置20m3的临时集水沉淀池，收集施工废水，经沉淀后用于泼洒地面抑尘和车辆清洗；施工场地应设置化粪池，施工人员的生活污水经化粪池处理后进入产业集聚区污水管网。 （2）水泥、沙子和砌块等建筑材料需集中堆放，并加盖防雨棚，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷。 通过采取以上措施，可有效控制施工期废水对周围环境产生的影响。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 黑芝麻前处理废气：破包投料粉尘、清理粉尘（振动筛、回转筛、振动筛、除杂机、撞击机）、烘焙产生的水气、烘焙机组产生的天然气燃烧废气。小麦前处理废气：破包投料粉尘、清理粉尘（过筛、打麦、过筛）。玉米前处理废气：破包投料粉尘、清理废气（两次过筛）、破碎粉尘。碎米前处理废气：破包投料粉尘、清理废气（一次过筛）。粗粮膨化系统废气：膨化粒烘干水气、膨化饼粉碎粉尘。白糖处理产生的废气：风力输送粉尘、粉碎粉尘。奶粉、葡萄糖等来料破包投料粉尘。精料混配入仓粉尘。 （1）粮食前处理粉尘 项目粮食前处理工序会产生一定量粉尘主要包括原料破包投料粉尘、净化粉尘、破碎粉尘，芝麻、小麦、玉米、碎米分别设置各自的前处理系统，每个前处理系统配置配套的脉冲除尘器，对前处理过程中产生的粉尘进行处理。类比《郑州麦众面业有限公司年加工9万吨小麦面粉生产线项目》，破包投料粉尘产尘系数为0.05 kg/t原料，初次筛选净化过程粉尘产污系数为2kg/t原料，后续筛选净化过程粉尘产污系数为1.5kg/t原料。 破碎工序的产尘量类比《焦作郑虹有限公司年产3万吨猪饲料项目检测报告》的产尘系数平均值，2.7kg/t原料。粉料入仓产尘系数类比同类型企业为0.12kg/t原料。 粮食破包投料过程在无尘投料站进行破包投料，破包投料粉尘完全收集。后处理工序完全密闭，经风网管道集气装置引至配套的脉冲袋式除尘器处理。根据企业提供资料，项目拟建脉冲除尘器风机风量范围为6025-11346m³/h，评价取6025 m³/h。 黑芝麻前处理：项目需净化黑芝麻量为6000t/a，根据生产工艺，芝麻净化工序共进行四道筛选净化：振动筛、回转筛、振动筛、除杂机、撞击机，其中撞击据机除杂机属同一道工序，因此黑芝麻净化工序产尘量为：破包投料产尘量为0.3t/a；振动筛、回转筛、振动筛共计30t/a（一次初筛选净化12 t/a和两次后续筛选净化18t/a）；除杂机与撞击机（一次后续筛选净化）9t/a，共计39.3t/a。 小麦前处理：项目需净化小麦量为2320t/a，根据生产工艺，小麦净化工序共进行两道筛选净化，因此小麦净化工序产尘量为：破包投料0.116t/a，初次筛选净化4.64 t/a，后续筛选净化3.48t/a，共计8.24t/a。 玉米前处理：项目需净化玉米量为2320t/a，根据生产工艺，玉米净化工序共进行两道筛选净化、一次破碎工序，因此玉米净化工序产尘量为：破包投料0.116t/a，一道筛选净化4.64 t/a，后续筛选净化3.48t/a，破碎工序6.26 t/a，共计14.50 t/a。 碎米前处理：项目需净化碎米量为18560t/a，根据生产工艺，碎米为水稻加工后的成品，产尘系数小，仅需一道筛选净化，产尘系数取1.5kg/t，碎米净化工序产尘量为27.84 t/a，破包投料0.928t/a，共计28.77 t/a。 奶粉、葡萄糖等破包投料:项目需奶粉、葡萄糖5750t/a，类比同类型项目粉料投料过程中产尘系数取0.05kg/t,原料，产尘量约为0.29t/a，粉料入仓的产尘量为0.69 t/a，共计0.98t/a。 精料投料混配：项目需精料100t/a，人工拆包计量，混料过程完全密闭，在人工投料过程中会有少量粉尘产生，产尘系数取0.05kg/t原料，产尘量约为0.05t/a。人工投料过程中会后少量的无组织粉尘排放，排放量为0.005t/a，此部分产尘量较少，在车间内沉降后进行收集。精料入仓产尘量为0.12t/a，共计0.17 t/a。 白糖前处理：项目需白糖8750t/a，风力输送粉尘、粉碎粉尘。白糖在风力输送过程中由于系统风压作用下会产生部分粉尘，产尘系数为0.12kg/t，则风力输送过程中产尘量为1.05t/a，破碎粉尘的产尘量为23.7t/a，白糖粉料入仓产尘量为1.05 t/a，共计25.8 t/a。 粗粮膨化系统：小麦、玉米、碎米等粗粮共计23200 t/a，粗粮膨化压制成饼后需进行粉碎处理，此工序产尘量为62.64t/a，粉料入仓产尘量为2.78 t/a，共计65.42 t/a。 表13 项目废气（粉尘）产生及处理一览表 废气来源 产生情况 处理方法 排放情况 排放标准限值 黑芝前处理 自动破包 0.3 t/a 0.05kg/h 8.30 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，采用密闭无尘投料站，集气效率100％，除尘效率为99％，共1套 处理后共用1个39.3m（生产厂房高37.3m，排气筒需高出厂房2m）高排气筒（P1）排放 0.39t/a 0.065kg/h 0.72mg/m3 37.88kg/h 120mg/m3 振动筛 12 t/a 2kg/h 165.98 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，此工序密闭，集气效率100％，除尘效率为99％，共2套 回转筛 9 t/a 1.5 kg/h 124.48 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，此工序密闭，，集气效率100％，除尘效率为99％，共2套 振动筛 9 t/a 1.5 kg/h 124.48 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，此工序密闭，，集气效率100％，除尘效率为99％，共2套 除杂机、撞击机 9 t/a 1.5 kg/h 31.12 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，此工序密闭，，集气效率100％，除尘效率为99％，共8套 小麦前处理 破包投料 0.116 t/a 0.019 kg/h 3.21 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，采用密闭无尘投料站，无尘投料站，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 处理后共用1个39.3m（生产厂房高37.3m，排气筒需高出厂房2m）高排气筒（P2）排放 0.08t/a 0.01kg/h 0.76mg/m3 过筛 4.64 t/a 0.77 kg/h 128.35 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，此工序密闭，，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 过筛 3.48 t/a 0.58kg/h 96.27 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，此工序密闭，，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 玉米前处理 破包投料 0.116 t/a 0.019kg/h 3.21 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，采用无尘投料站，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 处理后共用1个39.3m（生产厂房高37.3m，排气筒需高出厂房2m）高排气筒（P3）排放 0.145t/a 0.024kg/h 2.0mg/m3 过筛 9.74 t/a 1.62 kg/h 269.43 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，此工序密闭，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 破碎 碎米前处理 破包投料 0.928t/a 0.15 kg/h 25.67 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，采用密闭无尘投料站，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 处理后共用1个39.3m（生产厂房高37.3m，排气筒需高出厂房2m）高排气筒（P4）排放 0.29 t/a 0.48 kg/h 7.96 mg/m3 过筛 27.84t/a 4.64 kg/h 770.12 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，此工序密闭，，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 粗粮膨化系统 粉碎 65.42 t/a 10.90kg/h 1809.13 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，此工序密闭，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 处理后共用1个39.3m（生产厂房高37.3m，排气筒需高出厂房2m）高排气筒（P5）排放 0.92 t/a 0.15 kg/h 5.11 mg/m3 入仓 奶粉、葡萄糖等破包投料 破包 0.29 t/a 0.048kg/h 7.97mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，采用密闭无尘投料站，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 入仓 0.69 t/a 0.115 kg/h 19.09mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，此工序密闭，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 精料投料混配 投料 0.165 t/a 0.028 kg/h 4.65 mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器放，人工投料站，粉尘集气效率90％；入仓工序密闭，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 入仓 白糖处理系统 风力输送 25.8 t/a 4.3 kg/h 713.69mg/m3 集气装置＋脉冲除尘器，整个工序密闭，集气效率100％，除尘效率为99％，1套 粉碎 入仓 净化工序为全封闭，产生的粉尘为100％收集，各原料净化工序设置配套的脉冲除尘器对净化过程中产生的粉尘进行处理。除尘效率按99％计，本项目共设置排气筒5个，均位于生产车间上方。根据《大气污染物综合排放标准》，两个排放相同污染物的排气筒，不论其是否由同一生产工艺过程产生，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距排气筒，且排放同一种污染物时，应以前两根的等效排气筒，依次与第三、四、五根排气筒取等效值。根据本项目排气筒设置情况，项目各个排气筒都可以等效。 计算公式如下： 等效排气筒污染物排放速率，按式（A1）计算： Q=Q1+Q2 ……………………………………（A1） 式中：Q—等效排气筒某污染物排放速率； Q1、Q2—排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。 等效排气筒高度按式（A2）计算： ……………………………（A2） 式中：h—等效排气筒高度； h1、h2—排气筒1 和排气筒2 的高度。 经计算，等效排气筒的高度为39.3m，粉尘排放速率为0.766kg/h，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物二级标准（用内插法计算，排气筒39.3m时，最高允许排放速率为37.88kg/h）的要求，项目无组织粉尘为精料投料工序产生，此部分产生的粉尘量为0.25t/a，排放速率为0.043kg/h。项目排放粉尘对周围环境影响不大。 （2）烘焙工序 水蒸气：项目芝麻在烘焙过程中会产生一定量的废气，烘焙的温度控制在150℃-250℃，炒制过程中产生炒制废气，主要为水蒸气，可不纳入污染物统计。 烘焙机组天然气燃烧废气：根据企业提供资料项目，项目烘焙单台机组使用天然气的量为36-50m3/h，评价取50 m3/h，两台机组共计100 m3/h，烘焙工序中天然气的使用量为60万m3/a。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010）》天然气为原料锅炉的产排污系数，烟气量136259.17 m3/万m3原料、SO2产污系数为4.0 kg/万m3原料、NOX产污系数为18.71 kg/万m3原料，颗粒物2.4 kg/万m3原料。 经计算项目烘焙工序天然气烟气量为8175550.2 m3/a，SO2产生量为0.24 t/a、产生浓度为29.36 mg/m3，NOX产生量为1.1226 t/a、产生浓度为137.10 mg/m3，颗粒物产生量为0.144t/a、产生浓度为17.61 mg/m3。废气经一根39.3m高排气筒排放。满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）中表1常规大气污染物排放浓度限值要求（SO2200mg/m3；NOX 400mg/m3；颗粒物30mg/m3）。 （3）锅炉天然气燃烧废气 项目燃气锅炉（5 t/h）使用天然气为热源，根据经验5t/h的锅炉，使用天然气量为350m3/h，锅炉天然气年用量为210万m3/a。 参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010）》天然气为原料锅炉的产排污系数，烟气量136259.17 m3/万m3原料、SO2产污系数为4.0 kg/万m3原料、NOX产污系数为18.71 kg/万m3原料，颗粒物2.4 kg/万m3原料。 经计算，锅炉天然气烟气量为28614425.7m3/a，SO2产生量为0.84 t/a、产生浓度为29.36 mg/m3，NOX产生量为3.929 t/a、产生浓度为137.10 mg/m3，颗粒物产生量为0.504t/a、产生浓度为17.61 mg/m3。项目锅炉低氮燃烧和烟气循环技术，可以将氮氧化物降低80%以上，本次评价取80%，则项目NOX排放量为0.7858t/a，排放浓度为27.42 mg/m3。废气经一根15m高排气筒排放。锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物排放特别限值（燃气锅炉）的要求（SO250 mg/m3 、颗粒物20 mg/m3）及安阳人民政府关于印发安阳市2018年大气污染防治攻坚行动方案的通知》（安政办[2018]21号）（NOX30mg/m3）的限值要求。 燃料分级低氮燃烧技术和烟气循环技术原理：燃料分级低氮燃烧技术是利用在燃烧中已生成的NO遇到烃根和未完全燃烧产物CO、H2、C和CnHm 时，会发生 NO 的还原反应的原理，将 80%～85%的燃烧送入第一级燃烧区，在 α>1 条件下（α过量空气系数），燃烧并生成 NOx。送入一级燃料区的燃料称为一次燃料，其余 15%～20%的燃料则在主燃烧器的上部送入二级燃烧区，在 α<1 条件下形成很强的还原性气氛，使得在一级燃烧区中生成的NOx在二级燃烧区中被还原成N2，二级燃烧区又称再燃区，送入二级燃烧区中的燃料又称为二次燃料。在再燃区中不仅使得已生成的NOx 得到还原，还抑制了新的NOx的生成，可使NOx的排放浓度进一步降低。 烟气循环技术是从空气预热器前抽取温度较低的烟气，通过再循环风机将抽取的烟气送入空气烟气混合器，和空气混合后一起送入炉内，这样不但可降低燃烧温度，而且也降低了氧气浓度，进而降低了NOx的排放浓度。 综上，项目烘焙机组和天然气锅炉燃烧尾气总计排入外环境为 SO2：1.08t/a，NOX：1.9084 t/a。 2、水环境影响分析 项目运营过程中主要废水为生产设备清洗废水、车间地面拖洗废水及员工生活污水、浓水、软水制备过程中产生的高盐废水、蒸汽冷凝水、实验室用水、工作服清洗用水。污水处理站出水水质类比《滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目一期工程（一阶段）竣工环境保护验收监测报告表》中COD：158mg/L，氨氮：1.39mg/L，SS：34mg/L，BOD5：36.5mg/L，动植物油：0.04 mg/L。 （1）生产废水 ①生产设备清洗废水 项目拟采用CIP清洗系统对生产设备进行清洗，CIP清洗用水为水处理系统制备的纯水，水处理系统得水率按照65％计，自来水用水量约为10523t/a。CIP清洗系统含有三个部分：酸液清洗、碱液清洗和清水清洗。CIP清洗系统配置回程泵，先用碱液清洗后，碱液经回程泵回至碱液罐。然后再用酸液进行清洗，酸液经回程泵回至酸液罐洗。酸液碱液循环使用，不外排。清洗过程中酸液、碱液会有少量损耗，需定期补加酸、碱药剂。项目冲洗设备的数量、管程一定，损耗的酸碱物质量基本不变，按照酸碱浓度配比，中和后外排水质环境呈中性，不会对外环境造成影响。设备清洗废水进入厂区内污水处理站处理后排入产业集聚区污水管网。生产旺季（5个月）每月清洗2-3次，淡季（7个月）清洗4-6次，主要针对芝麻配料罐、管道、离心机、均质机、缓冲罐、粉仓等进行清洗，连续生产的情况下，每间隔8小时后用90±5℃热水对调配罐和均质机进行CIP清洗。每间隔一天（24小时），需用超80℃热水对芝麻配料罐、管道、离心机以及均质机、缓冲罐、灌注头进行清洗。正常生产情况下（停产时间≤16h，按正常生产算），清洗频率一般不超2周，非正常生产或者停产时需要清洗。 根据实际生产情况，每台设备及配套管路清洗产生的用水量为6t，生产系统中需清洗20台设备及配套管路，项目每次清洗约120t用水量，项目设备清洗年产生废水量为按清洗次数最多计，则项目产生废水量为27.4t/d（6840t/a）。类比同类型企业，生产设备清洗废水水质为827mg/L，氨氮20mg/L，BOD5：400 mg/L，SS：305 mg/L，动植物油：30 mg/L。 ②生产车间地面清洗废水 项目生产车间地面需要进行清洗，产生生产车间清洗废水，车间拖洗用水按照2L/m2计算，需要清洗的车间面积为8000m2，每天拖洗一次，生产车间清洗用水量为16m3/d（4000m3/a），则生产车间清洗废水产生量为12.8m3/d（3200m3/a）。类比同类型企业，生产车间清洗废水水质为750mg/L，氨氮20mg/L，BOD5：400 mg/L，SS：290 mg/L。 ③纯水制备过程中产生的浓水 项目CIP清洗用水为水处理系统制备的纯水，纯水得水率按65％计，CIP用水量为6840 t/a，浓水产生量为3675 t/a，此部分水经厂区总排口排至产业集聚区污水管网。 ④蒸汽冷凝水 CIP纯水加热、灭菌系统、乳化等工序使用的蒸汽冷凝后的冷凝水约27000t/a，此部分水回用于锅炉给水。 ⑤实验室废水 实验室原料及成品检验过程中需要用少量的水，此部分废水按0.5t/天计，实验室年用水量总计125t/a，经厂区污水管网集中收集后，进入厂区污水处理站进行处理。类比同类型企业，实验室废水水质为600mg/L，氨氮20mg/L，BOD5：360 mg/L，SS：280 mg/L。 ⑥工作服清洗废水 工作服每天清洗一次，洗衣房用水标准40-80L/公斤干衣计。本项目职工人数224人，工作服约0.5kg，年工作250天，年洗衣量约28t/a，用水量按照80L/公斤干衣计，年用水量为2240t/a，COD 550mg/L，氨氮10mg/L，BOD5：100 mg/L，SS：300 mg/L。 ⑦软水制备过程中产生的高盐废水 项目锅炉产生蒸汽量为120 t/d，其中软水回用量为108t/d，锅炉系统需补充的软水量为12t/d，类比同类项目软水制备系统的得水率，项目需使用12.5t/d自来水量，高盐废水产生量为0.5 t/d。年高盐废水产生量为125 t/a。 （2）生活废水 生活废水是职工日常生活产生的污水，项目营运期劳动定员224人，项目招聘附近居民，一期工程不设食宿，住宿、餐厅为公司二期工程规划建设的内容，二期工程建设的餐厅食宿将根据一期、二期项目的职工人数、就餐情况等进行建设。用水系数按照50L/人每天计算，则项目营运期生活用水消耗量为11.2 m3/d，全年工作日250d，全年生活用水量2800 m3/a，污水排水系数取0.8，则生活污水排放量为8.96 m3/d（2240 m3/a）。评价要求生活污水经化粪池进行处理后排入厂区污水处理站，经总排口入产业集聚区污水处理站进行处理。 表14 项目废水产排情况一览表 类别 废水量t/a 污染物名称 浓度mg/L 产生量t/a 浓度mg/L 治理措施 浓度mg/L 厂界排放量t/a 生活污水 2240 COD 300 0.672 / 化粪池处理后，入厂区污水处理厂进行处理，排入产业集聚区污水管网 COD158 SS 34 氨氮1.39 BOD536.5动植物油0.04 COD2.3139 SS0.4979 氨氮0.0204 BOD50.5345动植物油0.0006 SS 200 0.448 / NH3-N 30 0.0672 / 设备清洗 6840 COD 827 5.6567 COD 754.8 SS 300.0 氨氮18.2 BOD5 345.8 动植物油0.1944 厂区污水处理站处理后，排入城南污水处理厂 SS 305 2.0862 BOD5 400 2.7360 氨氮 20 0.1368 动植物油 30 0.1944 车间清洗 3200 COD 750 2.400 SS 290 0.9280 BOD5 400 1.280 氨氮 20 0.0640 实验室用水 125 COD 600 0.0750 SS 280 0.0350 BOD5 360 0.0450 氨氮 20 0.0025 工作服清洗废水 2240 COD 550 1.232 BOD5 100 0.224 SS 300 0.672 氨氮 10 0.0224 制备浓水 3675 盐类 排入产业集聚区污水管网 / / 软水系统产生的高盐废水 125 盐类 排入产业集聚区污水管网 / / 蒸汽冷凝 27000 / 回用于锅炉给水 / / 根据企业提供的资料，项目拟建一座污水处理站（6t/h）对产生的污水进行治理。拟建污水站工艺流程见图4。项目入污水处理站水量为14645t/a（2.44 t/h），考虑排污变化系数，项目取2.5，则污泥站处理能力为（6t/h）。 4 污水站处理装置工艺流程图 项目产生的污水经厂区污水站处理后，可以满足汤阴县城南污水处理厂进水水质要求[COD330mg/L、BOD5170mg/L、SS210mg/L、NH3-N35mg/L]。汤阴县城南污水处理厂深度处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准中的A标准（COD：50mg/L，BOD5：10mg/L，SS：10 mg/m3，氨氮：5mg/L），经淤泥河进入永通河。项目入外环境COD：0.9228t/a，氨氮：0.0923 t/a。 3、声环境影响分析 项目主要噪声源为去石机、撞击机等设备运行过程中产生的噪声，噪声源强在70dB(A)~95 dB(A)之间。本项目高噪声设备及治理情况见表15。 表15 高噪声设备及治理情况 序号 生产设备名称 噪声源强dB(A) 治理措施 预计治理效果 1 去石机 85 基础减振+厂房隔声 -20 dB(A) 2 撞击机 85 3 多功能除杂机 70 4 剪切磨 80 5 介质磨 70 6 振动筛 75 7 磁选机 80 8 粉碎压片机 85 9 高速混料机 75 10 回转筛 75 11 风选器 85 12 真空泵站 90 14 空压机 75 声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： 点声源距离衰减模式： L=L0-20lg（r/r0）-△L 式中：L—受声点的声压级，dB（A）； L0—声源源强，dB（A）； r—声源与厂界之间的距离，m； r0—距噪声源距离，取1 m； △L—墙体隔声，dB（A）。 噪声叠加计算公式： 式中：—几个声压级叠加后的总声压级，dB（A）； —某一个声压级，dB（A）。 由表10可知，设备噪声在采取减振、厂房隔声等基础降噪措施后，噪声值可降低至50~75dB(A)左右，本项目各厂界及敏感点噪声值见表16。 表16 厂界及敏感点环境噪声预测结果 单位：dB（A） 时段 预测点位及距离（m） 贡献值 背景值 叠加值 标准值dB（A） 昼间 东厂界 104 47.7 47.2 / 60 南厂界 264 39.6 51.1 / 西厂界 268 39.4 47.3 / 北厂界 46 54.7 52.4 / 后小滩村 394 36.1 48.2 48.5 夜间 东厂界 104 47.7 46.3 / 50 南厂界 264 39.6 44.5 / 西厂界 268 39.4 42.2 / 北厂界 46 54.7 49.1 / 后小滩村 394 36.1 42.3 43.2 由表16可知，项目运行期间各厂界噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、固体废物影响分析 项目营运期固废主要有生活垃圾、废原料包装材料、粮食前处理工序杂质及粉尘、污水处理站污泥及活性炭。 生活垃圾：本项目无员工食宿，生活垃圾按0.2 kg/人·d计算，本项目职工224人，年工作日为250 d。则生活垃圾产生量为11.2t/a，运至当地垃圾中转站。 废原料包装袋：根据项目原辅料用量情况，项目使用芝麻9000吨每年，包装规格为25kg/袋，则产生包装袋数量为36万只。小麦、玉米、碎米用量23200吨，包装规格为50kg/袋，则产生包装袋数量为46.4万只。同理，白糖、麦芽糊等原料产生的包装袋数量约36.2万只，项目营运过程中产生废包装材料约118.6万只/a，主要为原料包装袋，厂区每日进行收集，定期外售。 粉尘及杂质：项目前处理工序中，黑芝麻清理产尘量为39.3t/a，小麦净化、玉米净化过程中产尘量均为8.24t/a，玉米净化过程中产尘量均为14.50t/a，碎米净化过程中产尘量28.77为t/a。此部分杂质及粉尘总计约90.81t/a，不能回用于生产系统，经排气筒入外环境的量总计约为0.905t/a，则脉冲除尘收集总计约89.91t/a。此部分粉尘杂质的可利用部分外售给饲料加工企业，其他部分和生活垃圾一起运往垃圾中转站进行处理。精料、奶粉、葡萄糖等回收的粉尘可回用于生产。 污泥：类别同类型企业项目污水处理站年产生污泥约50t/a，项目污泥中无有毒有害物质，外运堆肥，定期用作附近农田肥田。 废活性炭：厂区污水处理站的活性炭根据废水产生情况进行更换，更换量约0.8t/a，活性炭装置位于生化处理工艺之后，属危险废物，HW49-900-041-49，经危废暂存间暂存后，委托有资质单位处理。 污水处理站隔油池废油：污水处理站隔油池废油定期清理，产生量约0.20t/a，有资质单位回收。 介质磨清洗废油：生产系统长期停运时，介质磨需先用花生油或者大豆油进行清洗，用油洗过之后再经CIP 系统水洗，油洗时产生的废油量约0.1 t/a，部分油污随着CIP水洗废水进入污水处理站，经污水处理站隔油池、集油池进行收集处理。 表17 固体废物产生及处置情况一览表 序号 名称 固废性质 产生量 拟采取的处理处置方式 1 生活垃圾 / 11.2t/a 统一运至垃圾中转站处理 2 废原料包装材料 一般固废 118.6万只/a 集中收集后外售 3 净化粉尘及杂质 89.91t/a 运往垃圾中转站进行处理 4 污泥 50t/a 附近农田堆肥 5 隔油池废油 0.2 t/a 有资质单位回收 6 介质磨清洗废油 0.1 t/a 有资质单位回收 7 废活性炭 危险废物 0.8 t/a 委托有资质单位处理 5、总量对比 表18 总量对比 项目 污染物 原批复总量 本项目排放量 新增量 废气 SO2 / 1.08t/a 1.08t/a NOx / 1.9084t/a 1.9084t/a 废水 COD 0.38t/a 0.9228t/a 0.5428t/a NH3-N 0.04t/a 0.0923t/a 0.0523t/a 固废 生活垃圾、废包装材料等 0t/a 0t/a 0t/a 6、厂址合理性 本项目拟选厂址位于汤阴县产业集聚区光明路以东、中华路以西、工兴大道以南、振兴大道以北。项目所在地为工业用地，符合汤阴县规划要求，符合国家用地政策；项目厂址位于南水北调工程右岸，西距南水北调工程约4.05km，根据豫调办[2018]56号文项目不在南水北调工程二级保护区范围内。 厂区周围无对食品有显著污染的区域；厂区周围无有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；厂区位于平原地带，不宜发生洪涝灾害；厂区周围无有虫害大量孳生的潜在场所，可满足《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求。 在采取各项环保措施后，本项目各类污染物都可达标排放，对外环境影响较小，评价认为从环保角度考虑，项目选址是可行的。 7、平面布置可行性分析 《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）总平面布置(布局)要求： ① 各类食品厂应根据本厂特点制订整体规划。 ② 要合理布局，划分生产区和生活区；生产区应在生活区的下风向。 ③ 建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善,并能满足生产工艺和质量卫生要求；原料与半成品和成品、生原料与熟食品均应杜绝交叉污染。 ④ 建筑物和设备布置还应考虑生产工艺对温、湿度和其分工艺参数的要求，防止毗邻车间受到干扰。 根据平面布置图，项目分为办公区，生活区和生产区。项目西北角为生活区，办公区位于厂区东侧，其余为生产区。项目仅利用粉糊类车间进行生产，原料购进后从一楼提升至七层。从净化工序开始自上而下进行生产，最后至一楼进行产品包装。糊粉类生产车间配套的原料及成品仓库等与二期工程内容，单独隔离使用，方便产品储存且杜绝交叉污染，因此项目平面布局合理。 8、食品行业相关规定符合性分析 本项目与食品行业相关规定符合性分析见表19。 表19 与食品安全相关规定一致性分析 序号 食品安全相关规定 本项目情况 符合性 1 《食品企业通用卫生规范》“3.1原材料采购”中规定：①采购原材料应按该种原材料质量卫生标准或卫生要求进行；②购入的原料,应具有一定的新鲜度,具有该品种应有的色、香、味和组织形态特征,不含有毒有害物,也不应受其污染。 在生产原料上，项目选用资质单位的产品，确保原料质量安全； 符合 2 《食品企业通用卫生规范》“3.2原材料运输”中规定：① 运输工具(车厢、船仓)等应符合卫生要求,应备有防雨防尘设施,根据原料特点和卫生需要,还应具备保温、冷藏、保鲜等设施；②运输作业应防止污染,操作要轻拿轻放,不使原料受损伤,不得与有毒、有害物品同时装运；③建立卫生制度,定期清洗、消毒、保持洁净卫生。 项目原辅料的运输由有资质的专业单位运输，其卫生符合要求，安全防范措施性相对完善。 符合 3 《食品企业通用卫生规范》“3.3原材料贮存”中规定：①应设置与生产能力相适应的原材料场地和仓库；②其他原材料场地和仓库,应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施；③原料场地和仓库应设专人管理,建立管理制度,定期检查质量和卫生情况,按时清扫、消毒、通风换气；④各种原材料应按品种分类分批贮存,每批原材料均有明显标志,同一库内不得贮存相互影响风味的原材料；⑤原材料应离地、离墙并与屋顶保持一定距离,垛与垛之间也应有适当间隔。 项目设置了与生产能力相匹配的原料库，仓库均采用硬化地面，铺设地板砖，并建设防鼠、防虫措施，设专门的管理人员，原辅材料库每月进行一次除虫灭害工作；各种原料按要求分类、分批贮存。 符合 4 《食品企业通用卫生规范》“4.2工厂选址”中规定：要选择地势干燥、交通方便、有充足的水源的地区。厂区不应设于受污染河流的下游 厂项目处于干旱半干旱地区，选址周围地势干燥， 项目位于中华路和工兴大道交叉口，交通方便，项目不位于受污染河流的下游。 符合 5 《食品企业通用卫生规范》“4.3.7给排水”中规定：①给排水系统应能适应生产需要,设施应合理有效，经常保持畅通，有防止污染水源和鼠类、昆虫通过排水管道潜入车间的有效措施；②生产用水必须符合GB 5749 之规定；③污水排放必须符合国家规定的标准,必要时应采取净化设施达标后才可排放。净化和排放设施不得位于生产车间主风向的上方 项目用水市政供水管网供水，水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）规定。生产废水和生活污水排入污水处理设施处理后进入污水处理厂，对环境影响较小。 符合 6 《食品企业通用卫生规范》“4.5建筑和施工”中规定：①生产厂房的高度应能满足工艺、卫生要求，以及设备安装、维护、保养的需要；②生产车间人均占地面积(不包括设备占位)不能少于1.50m2高度不低于3m；③生产车间地面应使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料(如耐酸砖、水磨石、混凝土等)铺砌,应有适当坡度,在地面最低点设置地漏,以保证不积水。其他厂房也要根据卫生要求进行；④地面应平整、无裂隙、略高于道路路面,便于清扫和消毒。 生产车间按照食品药品质量技术监督局指定的设计单位建造生产车间，人均占地面积远远大于1.5 m2，车间高度大于3m；生产车间地面硬化。 符合 7 《食品企业通用卫生规范》“5.4清洗和消毒工作” 中规定：①应制订有效的清洗及消毒方法和制度，以确保所有场所清洁卫生、防止污染食品；②使用清洗剂和消毒剂时，应采取适当措施，防止人身、食品受到污染。②各项工艺操作应在良好的情况下进行；③生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒；④成品应有固定包装，经检验合格后方可包装；包装应在良好的状态下进行，防止异物带入食品。⑤使用的包装容器和材料，应完好无损，符合国家卫生标准；⑥成品包装完毕，按批次入库、贮存，防止差错；⑦生产过程的各项原始记录(包括工艺规程中各个关键因素的检查结果)应妥为保存，保存期应较该产品的商品保存期延长六个月。 生产车间内安装有紫外线消毒灯，每天对生产车间内杀菌。专门设有产品消毒间，加工过程中不会产生有毒有害物质；员工每天擦洗设备、拖抹车间地面，确保车间及设备清洁。产品经检验合格后采用固定包装材料。成品包装完毕，按批次入库待售；生产过程的各项原始记录妥善保管。 符合 8 《食品企业通用卫生规范》“个人卫生要求”中规定中规定：①食品厂的从业人员(包括临时工)应接受健康检查，并取得体检合格证者，方可参加食品生产；②从业人员上岗前，要先经过卫生培训教育，方可上岗；③进车间前，必须穿戴整洁划一的工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并要把双手洗净；④直接与原料、半成品和成品接触的人员不准戴耳环、戒指、手镯，项链、手表，不准浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间。⑤手接触脏物、进厕所、吸烟、用餐后，都必须把双手洗净才能进行工作；⑥上班前不许酗酒，工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍食品卫生的活动。⑦操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎治疗戴上防护手套后，方可参加不直接接触食品的工作；⑧不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所；⑨生产车间不得带入或存放个人生活用品，如衣物、食品、烟酒、药品、化妆品等；⑩进入生产加工车间的其他人员(包括参规人员)均应遵守本规范的规定。 项目员工均需取得健康检查合格证后方能被录用；从业人员上岗前，要先经过卫生培训教育，方可上岗；生产员工进入生产车间前必须在更衣室内更换洁净的工作服，洗手、消毒、通过紫外灯杀菌后才能进入；同时厂区定期对员工进行体检及食品生产安全培训，确保生产的卫生安全。 符合 由表12可知，本项目的选址、原料采购、储存、生产过程、产品贮存及生产车间的卫生条件均满足《食品企业通用卫生规范》的相关要求。 为进一步加强生产过程中卫生条件，减小环境对本项目存在的风险，环评要求对于车间、厂区的环境卫生条件及管理应采取以下措施： 1、生产车间地面应使用不渗水、不吸水、无毒、防滑材料（如耐酸砖、水磨石、混凝土等）铺砌，车间设有与加工人员相适应的更衣室，更衣室与车间相连。 2、生产车间、仓库应有良好通风。生产车间或工作地应有充足的自然采光或人工照明。 3、厂区地面，厂区内垃圾桶等，应及时清理。 4、原料场地和仓库应设专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气。 9、规划符合性分析 本项目位于汤阴县产业集聚区内，汤阴县产业集聚区规划建设食品产业园和医药产业园。 项目为食品加工项目，且位于食品产业园区（附图4），符合汤阴县产业集聚区规划，汤阴县产业集聚区管理委员会同意板项目入驻。 9、环境风险分析 （1）源项分析及最大可信事故确定 本项目为食品加工项目，项目运营期存在很多安全隐患，如电线短路或老化、雷击引起的火灾事故、糊粉颗粒爆炸等。这些事故中，糊粉颗粒爆炸为重中之重。 生产过程中产生极细糊粉粉尘，当这些粉尘悬浮于空中，并达到很高的浓度时，比如每立方米空气中含有9.7g糊粉时，一旦遇有火苗、火星、电弧或适当的温度，瞬间就会燃烧起来，形成猛烈的爆炸。可以引起糊粉爆炸和火灾的因素较多，如电器设备多，维护管理和使用不当，明火管理不当、吸烟、机械故障或操作不当等，可以说火灾和糊粉颗粒爆炸的潜伏性和可能性是很大的，具有较大的危害性。 食用油半成品和成品均为可燃、易燃物品，而且生产过程本身也存在着一定的火灾隐患，一旦遇有火苗、火星、电弧或适当的温度，瞬间就会燃烧起来，形成猛烈的爆炸，具有较大危害性。 （2）风险防范措施 评价要求：在糊粉生产车间安装8台风量5000m³/h排风扇降低车间糊粉无组织浓度，在确保员工身体健康的同时，消除糊粉爆炸的基本条件。本项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善发生电线短路等现象，可引致明火和火灾。因此在项目应加强对用电设备管理，电线线路及设备线路定期进行检查，加强管理和安全知识教育，增强防范意识，防止火灾发生，严禁在车间内吸烟。根据《建筑设计防火规范》，在本项目区内设置消火栓灭火系统和消防水池，室内消防管道单独设置。要有充分的应急措施，项目应按照相关规定设置逃生系统，并能够有足够并匹配的消防器材及备用应急电源。一旦发生意外，应立即采取应急预案。 车间周围设置消防通道，车间内及周围设置明显的严禁烟火的标志，加强职工的安全、防火教育，制定安全操作规范及保护措施，对职工进行严格的上岗培训，加强监督管理，从根本上杜绝风险事故发生。 （3）应急预案 1、报警：1）现场人员在扑灭初时火灾的同时，立即向总经理报警。2）如果在发现火灾的时候，火势较大，现场人员可直接拨打119报警。3）报警时需说明的事项：单位、准确地点、现场人员、火势情况等。 2、启动应急预案：1）总经理接到报警后，根据初步了解的情况，立即判断是否启动应急预案；2）如启动预案，立即通知各小组成员到位；3）判断是否拨打119. 3、现场救援：1）利用灭火器材灭火；2）利用消火栓或消防水灭火；3）对火灾现场周围用大量水喷洒，防止火势蔓延；4）抢救受困人员或受伤人员。 4、现场警戒及疏散:1)在交通道路放哨，阻止无关人员和车辆进入；2）迅速通知和组织其他人员及周边群众撤离到安全地点；3）保持应急人员及车辆畅通无阻，119救护队到来时，指引救护人员到现场；4）搬开周边可燃物或迁移贵重物品。 5、伤员救护：1）轻微受伤人员擦拭药水；2）受伤较重人员用应急车辆直接送到医院救护；3）拨打120。 6、人员清点和现场恢复 7、查明事故原因。 10、环保投资 该项目总投资40000万元，其中环保投资共计186.5万元，占总投资的0.47%，工程环保投资一览表详见表20。 表20 环保投资一览表 序号 项目内容 治理措施 投资额（万元） 1 废气 黑芝麻前处理 自动破包 集气装置＋脉冲除尘器，共1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P1）排放 30 振动筛 集气装置＋脉冲除尘器，两条线各1套，共2套 回转筛 集气装置＋脉冲除尘器，两条线各1套，共2套 振动筛 集气装置＋脉冲除尘器，两条线各1套，共2套 除杂机、撞击机 集气装置＋脉冲除尘器，共8套 小麦前处理 破包投料 集气装置＋脉冲除尘器，1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P2）排放 6 过筛 集气装置＋脉冲除尘器，1套 过筛 集气装置＋脉冲除尘器，1套 玉米前处理 破包投料 集气装置＋脉冲除尘器， 1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P3）排放 4 过筛 集气装置＋脉冲除尘器，1套 破碎 碎米前处理 破包投料 集气装置＋脉冲除尘器，1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P4）排放 4 过筛 集气装置＋脉冲除尘器，1套 奶粉、葡萄糖等破包投料 破包 集气装置＋脉冲除尘器，1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P5）排放 4 入仓 集气装置＋脉冲除尘器， 1套 精料混配 投料 集气装置＋脉冲除尘器放，1套 2 入仓 粗粮膨化系统 粉碎 集气装置＋脉冲除尘器，1套 2 入仓 白糖处理系统 风力输送 集气装置＋脉冲除尘器，1套 2 粉碎 入仓 烘焙燃料废气 引至39.3m高排气筒（P6）排放 1.5 锅炉燃料废气 引至15m高排气筒（P7）排放 2 废水 生活污水 经化粪池处理后进入厂区污水处理站 3 设备及车间清洗废水、实验室废水、工作服清洗废水 污水处理站 120 浓水 管网 0.5 软水制备产生的高盐废水 管网 0.5 蒸汽冷凝水 回用于锅炉 1 3 噪声 生产设备 基础减振+厂房隔声 3 4 固废 生活及一般工业固废 设固废暂存间 1 5 废活性炭 20m2危废暂存间一座 2 合计 186.5 11、环保验收内容 表21 环保验收一览表 序号 项目内容 治理措施 验收内容 执行标准 1 废气 芝麻前处理 自动破包 集气装置＋脉冲除尘器，共1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P1）排放 集气装置＋脉冲除尘器，共1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P1）排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级。有组织：120mg/m3，37.88kg/h；排气筒高度39.3m；无组织：1.0mg/m3 振动筛 集气装置＋脉冲除尘器，两条线各1套，共2套 集气装置＋脉冲除尘器，两条线各1套，共2套 回转筛 集气装置＋脉冲除尘器，两条线各1套，共2套 集气装置＋脉冲除尘器，两条线各1套，共2套 振动筛 集气装置＋脉冲除尘器，两条线各1套，共2套 集气装置＋脉冲除尘器，两条线各1套，共2套 除杂机、撞击机 集气装置＋脉冲除尘器，共8套 集气装置＋脉冲除尘器，共8套 小麦前处理 破包投料 集气装置＋脉冲除尘器，1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P2）排放 集气装置＋脉冲除尘器，1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P2）排放 过筛 集气装置＋脉冲除尘器，1套 集气装置＋脉冲除尘器，1套 过筛 集气装置＋脉冲除尘器，1套 集气装置＋脉冲除尘器，1套 玉米前处理 破包投料 集气装置＋脉冲除尘器， 1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P3）排放 集气装置＋脉冲除尘器， 1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P3）排放 过筛 集气装置＋脉冲除尘器，1套 集气装置＋脉冲除尘器，1套 破碎 碎米前处理 破包投料 集气装置＋脉冲除尘器，1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P4）排放 集气装置＋脉冲除尘器，1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P4）排放 过筛 集气装置＋脉冲除尘器，1套 集气装置＋脉冲除尘器，1套 奶粉、葡萄糖等破包投料 破包 集气装置＋脉冲除尘器，1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P5）排放 集气装置＋脉冲除尘器，1套 处理后共用1个39.3m高排气筒（P5）排放 入仓 集气装置＋脉冲除尘器， 1套 集气装置＋脉冲除尘器， 1套 精料混配 投料 集气装置＋脉冲除尘器放，1套 集气装置＋脉冲除尘器放，1套 入仓 粗粮膨化系统 粉碎 集气装置＋脉冲除尘器，1套 集气装置＋脉冲除尘器，1套 入仓 白糖处理系统 风力输送 集气装置＋脉冲除尘器，1套 集气装置＋脉冲除尘器，1套 粉碎 入仓 烘焙燃料废气 引至39.3m高排气筒排放 39.3m高排气筒（P6）1根 《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）中表1常规大气污染物排放浓度限值要求（SO2200mg/m3、NOX 400mg/m3、颗粒物30mg/m3） 锅炉燃料废气 引至15m高排气筒排放 15m高排气筒（P7）1根 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物排放特别限值（燃气锅炉）的要求[SO250 mg/m3 、颗粒物20 mg/m3）]；安阳人民政府关于印发安阳市2018年大气污染防治攻坚行动方案的通知》（安政办[2018]21号）（NOX30mg/m3）的限值要求 2 废水 生活污水 经化粪池处理后进入厂区污水处理站 化粪池一座（30m3） 汤阴县城南污水处理厂进水水质要求：[COD：330mg/L，BOD5：170mg/L，SS：210 mg/m3，氨氮：35mg/L]。经污水处理站深度处理后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级标准中的A标准：[COD：50mg/L，BOD5：10mg/L，SS：10 mg/m3，氨氮：5mg/L] 设备及车间清洗废水、实验室废水、工作服清洗废水 污水处理站 污水处理站一座6t/h 浓水 管网 排水管道 / 软水制备产生的高盐废水 管网 排水管道 / 蒸汽冷凝水 回用于锅炉 回水管道 / 3 噪声 生产设备 基础减振+厂房隔声 基础减振+厂房隔声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：[昼间≤60 dB（A），夜间≤50 dB（A）] 4 固废 生活及一般工业固废 设固废暂存间 一间20 m2一般固废暂存间 《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001） 5 废活性炭 设危废暂存间 一间20 m2危废暂存间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 12、 环境管理与监测计划 （一） 营运期环境管理要求 本次环评对运营期管理提出以下要求： （1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； （2）对环保设施定期进行检查、维护，定期组织进行粉尘排放监测，若粉尘排放不达标，应立即寻找原因、及时处理； （3）不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； （4）重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； （5）设置有专门的管理人员，定期检查车间粉尘浓度及厂区排污口水质，车间人员进厂房时必须带防护口罩，新员工上岗前，企业需安排安全健康讲座，使员工了解粉尘的危害。 （6）积极配合环保部门的检查、验收。 （二）营运期环境监测计划 根据本项目污染源排放情况，评价建议锅炉、烘焙机组、污水处理站涉及总量的污染因子建立在线监测系统并于当地环保局联网。常规污染物委托有资质的监测机构进行监测。 环境监测计划如下： 表22 运营期环境监测计划表 监测点位 监测项目 监测频率 备注 黑芝前处理 自动破包 各除尘器的进、出口 颗粒物 每半年一次 委托有资质单位进行监测 振动筛 回转筛 除杂机、撞击机 振动筛 小麦前处理 破包投料 过筛 过筛 玉米前处理 破包投料 过筛 破碎 碎米前处理 破包投料 过筛 粗粮膨化系统 粉碎 入仓 奶粉、葡萄糖等破包投料 破包 入仓 精料投料混配 投料 入仓 白糖处理系统 风力输送 粉碎 入仓 污水处理站进、出口 pH、COD、BOD5、SS、氨氮 每半年一次 有资质单位 污水处理站出口 COD、氨氮 / 在线监测 厂界四周 Laeq（A） 每半年一次 有资质单位 烘焙机组 SO2、NOX、烟尘 每半年一次 有资质单位 锅炉 SO2、NOX、烟尘 烘焙机组 SO2、NOX / 在线监测 锅炉 SO2、NOX

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 芝麻前处理 | 粉尘 | 集气装置＋脉冲除尘器＋39.3m高排气筒（P1）排放 | 达标排放 |
|  | 小麦前处理 | 粉尘 | 集气装置＋脉冲除尘器＋39.3m高排气筒（P2）排放 | 达标排放 |
|  | 玉米前处理 | 粉尘 | 集气装置＋脉冲除尘器＋39.3m高排气筒（P3）排放 | 达标排放 |
|  | 碎米前处理 | 粉尘 | 集气装置＋脉冲除尘器＋39.3m高排气筒（P4）排放 | 达标排放 |
|  | 奶粉、葡萄糖等破包投料 | 粉尘 | 集气装置＋脉冲除尘器＋39.3m高排气筒排放 | 共用1根39.3m排气筒（P5）排放 | 达标排放 |
|  | 精料混配 | 粉尘 | 集气装置＋脉冲除尘器＋39.3m高排气筒排放 |  | 达标排放 |
|  | 粗粮膨化系统 | 粉尘 | 集气装置＋脉冲除尘器＋39.3m高排气筒排放 |  | 达标排放 |
|  | 白糖处理系统 | 粉尘 | 集气装置＋脉冲除尘器＋39.3m高排气筒排放 |  | 达标排放 |
|  | 烘焙机组 | SO2 | 经1根39.3m高排气筒（P6）排放 | 达标排放 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  | 锅炉废气 | SO2 | 经1根15m高排气筒（P7）排放 | 达标排放 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 经厂区污水处理站处理后排至产业集聚区城南污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 设备、车间清洗废水、实验室用水 | COD、SS、氨氮、 BOD | 经厂区污水处理站处理后排至产业集聚区城南污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 工作服清洗废水 | COD、SS、氨氮、 BOD | 经厂区污水处理站处理后排至产业集聚区城南污水处理厂 | 达标排放 |
|  | 蒸汽冷凝 | 冷凝水 | 回用于锅炉给水 | / |
|  | 制备RO水 | 浓水：盐 | 经厂区总排口进入产业集聚区污水管网 | / |
|  | 软水制备高盐废水 | 盐 | 经厂区总排口进入产业集聚区污水管网 | / |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门统一送到城市垃圾处理场处理 | 合理处置 |
|  | 生产工序 | 废原料包装材料 | 集中收集后外售 | 综合利用 |
|  |  | 介质磨清洗废油 | 由有资质单位回收 | 合理处置 |
|  |  | 粉尘及杂质 | 部分外售饲料厂；部分由当地环卫部门统一送到城市垃圾处理场处理 | 理合处置或综合利用 |
|  | 污水站 | 污泥 | 外运堆肥，定期肥田 | 综合利用 |
|  |  | 活性炭 | 委托有资质单位处理 | 合理处置 |
|  |  | 隔油池废油 | 由有资质单位回收 | 合理处置 |
| 噪声 | 运营期噪声主要为生产设备运转时产生的噪声，其噪声源强为70～95dB(A)，均设置在生产车间内，经过采取基础减振、隔声降噪及距离衰减后，项目各厂界昼/夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在施工过程中必然会对区域生态环境造成一定的影响。评价建议建设的同时需加强绿化，增加植被覆盖率，场区建设应该充分利用已征地内的空地。评价认为本项目建成后，不会对当地产生明显生态影响。 |

### 结论与建议

一、结论 1、产业政策相符性 本项目建成后年产糊粉类食品50000吨，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）修正版》（2013年5月1日起执行），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家产业政策，汤阴县产业集聚区管理委员会同意该项目的备案，项目代码：2018-410523-14-03-054560（见附件2）。 2、项目选址可行性 本项目拟选厂址位于汤阴县产业集聚区光明路以东、中华路以西、工兴大道以南、振兴大道以北。项目所在地为工业用地，符合汤阴县产业集聚区空间规划要求，符合国家用地政策；项目厂址位于南水北调工程右岸，西距南水北调工程约4.05km，根据豫调办[2018]56号文，项目不在南水北调工程二级保护区范围内；厂区周围无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，可满足《食品企业通用卫生规范》（GB14881-2013）中选址要求。 在采取各项环保措施后，本项目各类污染物都可达标排放，对外环境影响较小，评价认为从环保角度考虑，项目选址是可行的。 3、运营期环境影响结论 3.1废气 该项目营运期产生的废气主要有原料前处理粉尘及燃料燃烧废气。 项目原料前处理粉尘，在安装除尘设备后，对周围大气环境影响较小。 项目燃料燃烧废气经排气管道引至楼顶排放，满足锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值（燃气锅炉）的要求（SO250 mg/m3 、NOX150 mg/m3、颗粒物20 mg/m3），烘焙机组天然气燃烧废气满足《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）中表1常规大气污染物排放浓度限值要求（SO2200mg/m3；NOX 400mg/m3；颗粒物30mg/m3）。对周围大气环境影响较小。 3.2废水 该项目产生的废水主要为生活污水和生产废水。 项目生活污水经化粪池处理后与生产废水（设备、车间清洗废水、实验室用水、工作服清洗用水）一起排入厂区污水处理站，经产业集聚区管网入城南污水处理厂处理；纯水制备过程中产生的浓水、软水系统产生的高盐废水经厂区总排口排至产业集聚区管网；蒸汽冷凝水回用于锅炉给水。经汤阴县城南污水处理厂处理后的废水，经淤泥河进入永通河。 3.3噪声 项目运营期噪声主要来自生产设备运转时产生的噪声，其噪声源强为70～95dB(A)，均设置在生产车间内，经过采取基础减振、隔声降噪及距离衰减后，项目各厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周围环境影响很小。 3.4固体废物 本项目的固体废物主要为一般工业固废和危险废物废活性炭，均得到了相应的处理和处置，综合处置率100%，对环境影响较小。 二、建议 （1）加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。 （2）加强生产、生活过程中固废管理，分类存放。生活垃圾应实施袋装后定期集中统一清运，定期由环卫车送到垃圾处理场集中处理。 （3）建设单位应保障所有环保设施正常运转，如果发生故障，应停止生产，在环保设施运转正常后才能恢复生产；在项目的生产过程中，建设单位应对周边居民提出的环保问题认真对待，做好协商工作，并采取有效措施。 （4）项目建设应严格执行国家颁布的建设项目“三同时”制度，落实相应环保设施建设资金，制定相应的企业环保管理制度。 （5）加强厂区绿化，改善厂区生态环境。 综上所述，本项目符合国家产业政策，项目选址合理。项目营运后，在落实各项污染治理措施，确保全部污染物达标排放的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小。因此，从环境保护角度而言本项目是可行的。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 项目备案确认书 附件3 项目土地证明 附件4 项目情况说明 附件5 项目营业执照、法人身份证复印件 附件6 入驻证明 ………………………… 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周围概况图 附图3 项目平面布置图 附图4 产业集聚区空间规划图 附图5 产业集聚区用地规划 附图6 现场照片 ………………………… 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1大气环境影响专项评价 2水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3生态影响专项评价 4声影响专项评价 5土壤影响专项评价 6固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

厂区平整

基础施工

结构施工

装修

工程

验收

固废、废气、废水、噪声

固废、废气、废水、噪声、扬尘

图3   糊粉类生产工艺工艺流程图

污水

转鼓过滤器

隔油池

调节池

中和池

沉淀池

水解酸化池

中间池

好氧池一

气浮池

好氧池二

好氧池三

斜板沉淀池

混凝池

活性炭过滤池

清水池

集油池

三叶低噪音罗茨风机

搅拌

落气泵

污泥池

污泥外运

压滤水回流

污泥至污泥池